Popis přístroje a jeho využití

Multifunkční zařízeni pro měření povrchových vlastností – adheze, pevnost

Zařízení je určené pro výzkum v oblasti povrchových vlastností, jmenovitě adhezních vlastností a pevnosti materiálu nebo lepeného spoje. Toto zařízení bude kompaktní a samonosné tak aby jej bylo možné postavit 
na standartní laboratorní stůl o velikostech pracovní plochy od 80x90 cm. Měřící zařízení bude vybaveno sérii držáků umožňujících měření adheze pod 90° a 180° a měření síly lepeného spoje nebo pevnosti samotného materiálu. Součástí zařízení bude přenosný počítač vybavený měřícím softwarem a operačním systémem s licencí zaručující pravidelné bezpečnostní aktualizace.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení bude mít možnost precizního měření adhezních sil (méně než 5 N) s přesností lepší než 0.03 mN. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost měření adhezních a trhacích sil 50 N a méně s přesností lepší než 0.3 mN. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízeni bude uzpůsobeno k provedení standartního 90° a 180° peel testu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení bude mít možnost měření dat minimálně 1000 bodů za sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení bude umožňovat rychlost pohybu ramene minimálně 0,02 mm/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení bude komunikovat se softwarem vybaveným funkcemi pro vyhodnocování naměřených dat a programování automatizovaných maker | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení bude dodáno spolu s přenosným počítačem, který bude mít nainstalován software na práci s nabízeným přístrojem a aktualizovaný operační systém s licencí pro pravidelné bezpečnostní aktualizace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plošné rozměry zařízení i s dodaným počítačem nebudou přesahovat 80 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.