Příloha č. 1 -  Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění

(do žlutě podbarvených formulářových polí       uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného osobního automobilu)

| Osobní automobil FF MU |
| --- |
| Počet kusů: | 1 ks |
| Výrobce: |  |
| Model - Typové/výrobní označení: |  |

| Technické podmínky | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Technické parametry, vlastnosti a výbava vozidla | Požadované zadání | Nabídka uchazeče |
| Provedení | mpv |
| Rok výroby | 2019 |
| Počet dveří | 5 |
| Barva karoserie | barva bude vybrána dle standardního vzorníku výrobce do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy |
| Barva interiérů | barva bude vybrána dle standardního vzorníku výrobce do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy |
| Palivo | diesel/benzín |

| Motor |
| --- |
| Typ | Atmosférický/Turbo |
| Objem (cm³) | minimálně 1199 cm³ |  |
| Výkon (kW) | minimálně 70 kW |  |
| Točivý moment (Nm) | minimálně 150 Nm |  |
| Emise CO2 | maximálně 160 g/km |  |
| Emisní (exhalační) norma | Minimálně Euro 6 |
| Spotřeba dle normy 99/100 město/ mimo město/ kombinovaná (litrů/100 km) | jednotlivé hodnoty spotřeby max. 9,0/ 6,5/ 7,5 |  |

| Pohon |
| --- |
| Druh | FWD |
| Převodovka | Automatická nebo manuální, minimálně 6-ti stupňová |

| Rozměry a zavazadlový prostor |
| --- |
| výška (mm) | minimálně 1810 mm |  |
| šířka (mm) | minimálně 1750 mm |  |
| délka (mm) | minimálně 4360 mm |  |
| objem zavazadlového prostoru - základní (litry) | minimálně 590 litrů |  |
| objem zavazadlového prostoru - po sklopení sedadel (litry) | minimálně 1900 litrů |  |

Výbava a bezpečnost

Airbag pro řidiče a spolujezdce

Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce

Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující

ABS

Minimálně 15"(palcová) kola

Sada na opravu pneumatik nebo rezervní kolo

Asistent rozjezdu do kopce

Palubní počítač

Radio MP3 USB Bluetooth

Mlhové světlomety

Denní svícení

Klimatizace

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Povinná výbava

Sedadla tmavé

Elektrické ovládání předních oken