Užitkový elektromobil

Popis předmětu plnění a jeho využití

Užitkový elektromobil bude využíván Správou Univerzitního kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Prioritním využitím bude ekologická likvidace plevelů 100% horkou vodou v areálu kampusu. Jedná se 
o současnou inovativní technologii, která je založena na smáčení plevelných rostlin horkou vodou 
při výstupní teplotě na trysce 82°C – 93°C. Proto musí mít zakoupený užitkový elektromobil užitečné zatížení minimálně 1000 kg. Další využití užitkového elektromobilu bude pro údržbu venkovní zeleně – rozvoz zeminy, odvoz plevele, ostříhaných křovin a travin, přeprava techniky pro údržbu apod. 
V  suterénech a venkovních plochách kampusu bude užitkový elektromobil využíván také pro svoz odpadu a s použitím zařízení pro hubení plevele také na čištění chodníků a komunikací horkou vodou.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a funkční elektromobil včetně příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Užitečné zatížení min 1 000 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vysokotlaká nástavba na hubení plevele s ohřevem vody min. 98°C a nádrží na vodu min. 500 l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Sklápěcí plošina | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Výkon motoru min. 10 kW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Lithiová baterie | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rekuperace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dojezd dle metodiky R101 min. 80 km | (Dodavatel uvede skutečnou hodnotu) |
| Posilovač řízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Signalizace couvání + zvukové upozornění | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rezervní kolo | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Šířka max. 130 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výška max. 220 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Poloměr otáčení max. 4,3 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. rychlost 50 km/h | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, homologace N1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní 
do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče 
z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní tecnickou specifikaci či svůj vlastní popis nabízeného plnění v českém nebo slovenském jazyce.