Příloha č. 1 – Popis sítě a specifikace objednatelem požadovaných služeb

Požadavky objednatele:

Servis hlasové sítě Masarykovy univerzity včetně náhradních dílů (full service) s možností rozšíření servisního pokrytí sítě během 5 let o kapacitu tří lokalit a 1000 účastnických stanic. Požadovaný servis se požaduje pouze v pracovní dny v časech 8 až 18 hodin. Servis se netýká telefonních přístrojů a záložních baterií.

Podmínky servisu (Popis zásahu) :

Servisní služby jsou poskytovány v pracovní dny v době od 8 hodin do 18 hodin (hodiny v tomto rozmezí dále jen „servisní hodiny“). Po nahlášení závady objednatelem musí zhotovitel zajistit zprovoznění. Zahájení práce do 2 servisních hodin od nahlášení závady, obnovení provozu nejdéle do 10 servisních hodin od nahlášení závady, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že je objednávka servisního zásahu nahlášena např. v pátek v 19 hodin, znamená to, že oprava bude započata v pondělí nejpozději do 10 hodin dopoledne a bude ukončena nejpozději do 18 hodin.  Uvedené lhůty tedy běží pouze v pracovní dny v době od 8 hodin do 18 hodin.

V ceně měsíčního paušálu je 8 hodin konzultací, včetně vzdáleného přístupu, pokud to bude konzultace vyžadovat. V případě, že nedojde k vyčerpání konzultačních hodin, nárok na ně nezaniká, ale nevyčerpané konzultační hodiny se vždy převádí do dalšího měsíce, a to i opakovaně a bez omezení po celou dobu trvání smlouvy.

Popis sítě MU:

Masarykova univerzita se rozkládá na 24 lokalitách na kterých jsou Media Gatewy Classic a Media Gatewy Lite.

Technologie na MU:

- Mitel MiVoice MX-ONE™ s Media Gateway Classic a Media Gateway Lite.

- SW Mitel MiVoice MX-ONE™ verze 5.0

- Tarifikační SW Ateco verze 4.3.6

- V hlavní lokalitě jsou mediakonvertory, a dvě lokality jsou propojeny přes datový prvek CISCO CATALYST 3750E-24TD

- Řídící SW je na univerzitním VMware

Propojení lokalit

- 22 lokalit je s centrální ústřednou propojena po vyhrazených optických vláknech, která jsou ve vlastnictví MU

- Na dvou lokalitách je optika propojena přímo do switche CISCO

- Ostatní lokality jsou propojeny přes mediakonvertory.

Popis SW v hlasové síti MU:

Systém Mitel MiVoice MX-ONE™ SW verze 5.0.

Počet licencí:

- Analogové licence        8 674

- Digitální licence               225

- IP licence                          191

- Mediagateway                  38

Dále hlasový systém MU obsahuje speciální software, které zajišťuje propojení mezi univerzitním systémem MU (INETem) a komunikačním systéme Mitel MiVoice MX-ONE zabezpečující ověřený přístup. Dodavatelem řešení tohoto softwaru je firma BusinessCom a.s. Software provádí konfiguraci a provisioning z jednoho přístupového bodu. Veškeré změny provedené v systému MX-ONE jsou přes tuto aplikaci zaneseny do systému INET.