Vakuová vývěva – 2 kusy

Popis zařízení a jeho využití

Olejová vývěva pro vakuovou linku umístěnou v digestoři slouží jako zdroj vakua pro sušení, výměnu pracovní atmosféry a degasování.

Předmětem dodávky je kompletní (včetně olejové náplně), nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Max. rozměry 460 × 160 × 280 mm (h x š x v) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Průtok min. 60 l/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Mezní tlak < 2 × 10–3 mbar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Hlučnost max. 48 dB | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Lapač olejových par na výstupu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.