Systém pro skenování, evidenci a semiautomatický výběr kryozkumavek

Předmětem dodávky jsou zařízení, která při vzájemném propojení tvoří systém pro skenování, evidenci 
a semiautomatický výběr uživatelem definovaných kryozkumavek uložených v 96-ti poziční krabičce formátu SBS. Prvním zařízením je čtečka kódů (2 ks), druhé zařízení slouží pro semiautomatický výběr kryozkumavek (1 ks). Všechna zařízení budou provozována v rámci jedné budovy.

Čtečka (dále „čtečka kódů“) slouží k detekci a evidenci 2D/QR kódů (dále jen „2D kód“) ze dna kryozkumavek uložených v krabičce formátu SBS (dále „krabička formátu SBS“) a současně dvoupalcových kryokrabiček (dále jen „kryokrabička“). Čtečka kódů je schopna současně s 2D kódem všech kryozkumavek umístěných v krabičce evidovat 1D/čárový kód (dále jen „1D kód“) umístěný na kratší straně krabičky formátu SBS nebo kryokrabičky.

Další zařízení slouží pro semiautomatický výběr uživatelem definovaných kryozkumavek uložených v 96-ti poziční krabičce formátu SBS tak, že jsou při jejím umístění na zařízení tyto kryozkumavky na základě jejich 2D kódu vysunuty nad úroveň ostatních kryozkumavek umístěných v 96-ti poziční krabičce formátu SBS pro manuální odebrání uživatelem (dále jen „zařízení pro semiautomatický výběr kryozkumavek“).

Výše uvedená zařízení jsou propojena na softwarové úrovni. Technické řešení softwaru všech zařízení umožňuje přenos dat do/z databáze laboratorního informačního systému (LIMS) biobanky, kde jsou 1D kódy krabiček, 
2D kódy kryozkumavek (obsahující biologický materiál) a jejich pozice evidovány.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

Čtečka kódů (2ks)

Popis přístroje a jeho využití

Čtečka kódů je zařízení sloužící pro skenování 2D kódů ze dna kryozkumavek využívaných ke skladování biologického materiálu při teplotách -20°C až -150°C a skenování 1D kódů z boční strany krabiček formátu SBS a kryokrabiček. Čtečka kódů disponuje softwarem, který umožňuje evidenci a přenos načtených dat (z 2D kódů kryozkumavek a 1D kódů krabiček) v parametrizované podobě do LIMS biobanky.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Maximální rozměry a hmotnost přenosného zařízení jsou 300 x 300 mm (šířka x hloubka) a 3 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje skenování a evidenci 2D kódů ze spodní strany kryozkumavek umístěných v krabičkách všech SBS formátů (24, 48, 96, 240, 384 poziční) a kryokrabičkách (81, 100, 196 poziční). Zařízení je schopno přečíst formáty 2D kódů používané minimálně u kryozkumavek LVL, FluidX, Micronic, Greiner, Nalgene a Nunc. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení současně umožňuje evidovat 1D kód na boční straně krabiček formátu SBS a kryokrabiček a 2D kód na spodní straně u krabiček, které jimi disponují (minimálně u výrobců LVL, FluidX, Micronic, Greiner, Nalgene a Nunc), a tak evidovat vazbu mezi kódem krabiček a v ní uložených kryozkumavek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Funkce automatického rozpoznání typu krabičky a počtu jejích pozic při jejím vložení na skenovací plochu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení zařízení umožňuje skenovat a automaticky dekódovat všechny kryozkumavky v jedné krabičce (tedy až 384 pozic) v čase maximálně 3 sekundy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce dekódování a evidence pouze jedné kryozkumavky v 96-ti poziční SBS krabičce umístěné na libovolné pozici. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Funkce automatického zapínání osvětlení skenovací plochy po dobu skenování spojená s funkcí pro jeho automatické vypínání po ukončení každého skenu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení pracuje při laboratorní teplotě a vlhkosti a umožňuje skenování krabiček a kryozkumavek v minimálním teplotním rozmezí +25°C až -80°C. Technické řešení aktivně nezvyšuje teplotu krabičky a v ní uložených kryozkumavek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je software včetně licence s automatickými updaty na minimálně 10 let od nabytí účinnosti smlouvy. Software je kompatibilní minimálně s operačním systémem Windows 10. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Software umožňuje správné čtení pozic kryozkumavek při různém uložení krabičky na skenovací plochu čtečky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Funkce softwaru umožňuje rozpoznat prázdnou pozici v krabičce a zároveň pozici kryozkumavky s nečitelným kódem a barevně tyto pozice odlišit v uživatelském rozhraní od pozic správně načtených kryozkumavek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení softwaru umožnuje exportovat data do uživatelem definovaných složek. Pro exportovaná data jednotlivých formátů krabiček lze nastavit jinou cílovou složku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software po naskenování 1D nebo 2D kódu krabičky a 2D kódů v ní umístěných kryozkumavek eviduje minimálně tyto údaje: datum a čas čtení 1D nebo 2D kód krabičky, ve které je kryozkumavka umístěna 2D kódy kryozkumavek pozice kryozkumavek v krabičce (řádek, sloupec) Software umožňuje export všech výše uvedených údajů minimálně pomocí formátu .csv, .xml, .json. Při exportu je možnost změny názvu ukládaného souboru. Zařízení lze napojit na laboratorní informační systém (LIMS) vzdáleným přístupem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Formát exportu dat lze zvolit pomocí nabídky v uživatelském rozhraní. Uživatel může měnit uspořádání i počet sloupců exportovaných dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňuje evidenci minimálně jedné změny pozice kryozkumavek v rámci různých krabiček (po načtení 1D nebo 2D kódů krabiček a 2D kódu kryozkumavky). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čtečka kódů je plně kompatibilní se zařízením pro semiautomatický výběr kryozkumavek, které je součástí celého systému. Zařízení jsou vzájemně propojitelná a komunikují spolu po softwarové stránce (minimálně pro ověření správnosti odebraných kryozkumavek). | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je min. 5 bezplatných aplikačních konzultací prostřednictvím nástroje pro vzdálené konference (např. Zoom, Google Meet) přímo od výrobce v průběhu 5 let od předání zařízení v rozsahu 2-3 hodiny v pracovní den v anglickém jazyce na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka zařízení (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Zařízení pro semiautomatický výběr kryozkumavek (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží pro semiautomatický výběr kryozkumavek o výšce v min. rozmezí 15 až 55 mm uložených v 96-ti poziční krabičce SBS formátu. Semiautomatickým výběrem je myšlen proces, kdy po manuálním vložení 96-ti poziční krabičky na zařízení dojde k automatickému vysunutí vybraných kryozkumavek nad úroveň ostatních kryozkumavek uložených v krabičce. V následujícím kroku může uživatel snadno a bezchybně manuálně přemístit vysunuté kryozkumavky z krabičky.

Zařízení je plně kompatibilní s dodávanými čtečkami kryozkumavek, komunikuje s nimi na softwarové úrovni. Zařízení přiřazuje ke každé krabičce podle jejího 1D (čárového) kódu seznam 2D kódů kryozkumavek, které mají být vybrány, přičemž toto zadání lze realizovat minimálně seznamem formátu .csv tvořeným manuálně nebo přes LIMS. Výběr kryozkumavek lze provést i manuálním označením jednotlivých pozic v grafickém rozhraní softwaru.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Maximální rozměry a hmotnost přenosného zařízení jsou 400 x 400 mm (šířka x hloubka) a 6 kg (mimo notebook). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje 96-ti poziční SBS krabičku rozpoznat a přiřadit k ní požadavek pro výběr kryozkumavek na základě jejího 1D kódu. Technické řešení umožňuje nad úroveň ostatních kryozkumavek v 96-ti poziční SBS krabičce vysunout 1 až 16 zvolených kryozkumavek o teplotě v minimálním rozmezí +25°C až -80°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení pracuje s kryozkumavkami o výšce v minimálním rozsahu od 15 do 55 mm umístěnými na 96-ti poziční SBS krabičce minimálně od výrobců LVL, FluidX, Micronic, Greiner, Nalgene a Nunc. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení zamezí vypadnutí kryozkumavek během procesu vysunutí nad úroveň ostatních kryozkumavek v 96-ti poziční SBS krabičce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení je plně kompatibilní se čtečkou kódů, která je součástí celého systému. Zařízení jsou vzájemně propojitelná a komunikují spolu po softwarové stránce (minimálně pro ověření správnosti odebraných kryozkumavek). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je software včetně licence s automatickými updaty na minimálně 10 let od nabytí účinnosti smlouvy. Software je kompatibilní minimálně s operačním systémem Windows 10. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje vybrat kryozkumavky, které mají být vysunuty, přes grafické rozhraní zařízení nebo minimálně pomocí seznamu formátu .csv tvořeného manuálně nebo v LIMS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení umožňuje vybrat kryozkumavky napříč 96-ti pozičními SBS krabičkami při použití pouze jediného formátu .csv seznamu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje komunikaci s LIMS pomocí exportu minimálně ve formátech .csv, .xml, .json. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení eviduje historii přesunu kryozkumavek mezi krabičkami. Tyto záznamy obsahují jak 2D kódy jednotlivých kryozkumavek, tak i 1D nebo 2D kódy identifikující krabičky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je min. 5 bezplatných aplikačních konzultací prostřednictvím nástroje pro vzdálené konference (např. Zoom, Google Meet) přímo od výrobce v průběhu 5 let od předání zařízení v rozsahu 2-3 hodiny v pracovní den v anglickém jazyce na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka zařízení (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.