Laboratorní lednice (2 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Samostatně stojící kombinované chladničky s mrazničkou jsou určeny pro systematické ukládání vzorků komerčních organických chemických látek nebo produktů organické chemické syntézy a vyžadující jejich skladování v prostředí s minimálním rozsahem teplot 4 °C až 15 °C (chladící prostor) a -10 °C až -20°C (mrazící prostor).

Předmětem dodávky jsou 2 ks kompletních, nových a zcela funkčních zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Samostatně stojící laboratorní chladnička s mrazákem pro uchovávání explozivních a vysoce hořlavých látek (např. CAS 10294-34-5, CAS 100-42-5, CAS 75-24-1), splňující certifikaci ATEX 2014/34/EU | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Rozměry zařízení nesmí přesahovat vč. madel a pantů 70 x 70 x 220 cm (š x h x v) a je stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Chladící i mrazící část má samostatné dveře, jejichž konstrukční řešení umožnuje zaměnitelné směr otevírání dveří (vpravo/vlevo) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Vnitřní užitný objem chladící části minimálně 240 l | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní užitný objem mrazící části minimálně 100 l | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Oddělený chladící okruh chladící a mrazící části, technické řešení umožňuje samostatnou regulaci obou částí zařízení, chladničky i mrazničky | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný teplotní rozsah chladící části min. 4 °C až 15 °C s funkcí automatického odmrazování | Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný teplotní rozsah mrazící části min. -‍10 °C až -‍20 °C | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Chladící část obsahuje min. 4 vyjímatelné, výškově nastavitelné police z omyvatelného a chemicky odolného materiálu (např. sklo) | Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Nosnost jedné police minimálně 20 kg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Mrazící část obsahuje min. 3 vyjímatelné šuplíky (zásuvky) | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nosnost jedné zásuvky minimálně 20 kg | Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější ovládací rozhraní (např. dotykový display s digitálním monitoringem provozu zařízení) | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Technické řešení ovládacího rozhraní umožňuje min. nastavovat požadovaný teplotní rozsah (°C) zvlášť pro chladící a mrazící část, zobrazovat požadovanou teplotu (°C) zvlášť pro chladící a mrazící část optickou a akustickou signalizaci poruchy zařízení | Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.