Technické podmínky:

Popis přístroje a jeho využití

Práce za sníženého tlaku (vakua) je součástí mnoha základních laboratorních operací jako je destilace, vakuová sublimace či syntetické operace za vyloučení vzdušné vlhkosti a kyslíku. Moderní membránová pumpa má unikátní vlastnosti a ve srovnání s konvenčními rotačními olejovými pumpami umožňuje výrazně tišší chod 
a „bezolejové vakuum“ při srovnatelných hodnotách dosažitelného mezního vakua. Velkou výhodou membránových pump je také jejich minimální údržba (absence pravidelné výměny oleje a údržba těsnění) 
a vysoká životnost. Membránové pumpy budou používány zejména k odpaření rozpouštědel z připravených syntetických intermediátů a biologicky aktivních látek, kde čistota vakuua dosažená membránovými pumpami hraje zásadní roli.

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 4-stupňová membránová pumpa, umožňující kontinuální provoz bez použití oleje. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Chemická odolnost proti korozovním plynům a parám. Kompatibilita s běžnými organickými rozpouštědly. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dosažitelné mezní vakuum ≤ 0.9 mbar. | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Průtok ≥ 3.3 m3/h | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.