Upgrade mikroskopu Leica

Digitální kamera s rozlišením až 20 mpx nahradí stávající, dnes již zastaralou kameru Leica DFC 480 (5 mpx) (pořízena v r. 2005), kterou nelze propojit s novým softwarem Leica LAS X. Nová kamera, která bude součástí stávajícího motorizovaného systému stereomikroskopu Leica MZ-16, disponuje výrazně kvalitnějšími snímky a je rychlejší. Kamera umožňuje snímání objektů ve vrstvách na pomezí mikro- a makrofotografie a v programu LAS X Z-Control následné složení ostrého snímku s vysokým povrchovým rozlišením. Stereomikroskop Leica MZ-16 doplněný o novou kameru, nalezne rozsáhlé uplatnění v paleontologii, stratigrafii a mineralogii, bude využíván nejen vědeckými pracovníky Ústavu geologických věd, ale i studenty.

Předmětem dodávky je nová, nepoužitá, kompletní a zcela funkční věc.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Digitální barevná kamera s vibračním čipem až 20 MPx | Vepište ANO nebo NE |
| Velikost pixelu min. 2,4 μm x 2,4 μm | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Senzor 1:1,1“ | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| C-mount pro kameru a připojení k mikroskopu | Vepište ANO nebo NE |
| Připojení přes USB 3.0 | Vepište ANO nebo NE |
| Plná kompatibilita a komunikace s motorizovaným systémem stereomikroskopu Leica MZ-16 | Vepište ANO nebo NE |
| Plná kompatibilita a propojení se softwary LAS X a LAS X Z-Control | Vepište ANO nebo NE |
| Software pro ovládání mikroskopu | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.