PŘÍLOHA č. 2 zadávacích podmínek – Technická specifikace

Vysokotlaký chemický reaktor (autokláv)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží pro provádění chemických reakcí za zvýšeného tlaku. Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel | (VYPLNÍ DODAVATEL) |
| Výrobce | (VYPLNÍ DODAVATEL) |
| Typ/Model | (VYPLNÍ DODAVATEL) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Maximální pracovní tlak alespoň 100 bar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální pracovní teplota alespoň 200 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí řešení je manometr | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost externího měření teploty v reaktoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Kompatibilní s provozem na magnetické míchačce Heidolph Hei-Tec | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení disponuje tlakovou pojistkou | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Materiál nebrání magnetickému míchání | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vyjímatelná vnitřní nádoba z chemicky odolného materiálu o objemu min. 200 ml (např. teflonová) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Minimálně dva ventilem uzavíratelné vstupy/výstupy pro zavádění/odvod plynů z tlakové lahve/autoklávu | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| Součástí dodání bude náhradní sada těsnění (1ks) a vnitřní nádoba (1ks) Hodnotící kritérium má hodnotu 2 % = 2 body | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Prohlašuji, že mnou dodané plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

__________________________

PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

(PODPIS DOPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL;

NENÍ TŘEBA UVÁDĚT JIŽ DO NABÍDKY)