Část 1: UV – VIS spektrofotometr (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

UV-VIS spektrofotometr, který bude používán pro měření spekter látek a směsí vznikajících jako produkty organických syntéz. Převážně pak pro zaznamenávání rychlých i pomalých změn těchto spekter v závislosti na vnějších vlivech, jako je například ozáření látky, změna pH roztoku nebo teploty a jiné. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Celý systém (včetně ovládacího počítače/ntb/tabletu) se vejde na stůl o šířce 110 cm a hloubce 60 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah vlnových délek min. 200–1000 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení vlnových délek ±1 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Spektrální rozsah min. do 2,5 AU | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba měření jednoho spektra při daných minimálních parametrech (krok/rozlišení 2 nm) ≤1 s v celém měřitelném rozsahu | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Záznam a ukládání kinetických dat pro celá spektrum měřitelných vlnových délek | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nejkratší interval mezi spektry kinetiky ≤1 s | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Krok nastavení intervalu kinetického měření min. 1 s | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost měřit 24 hodin trvající kinetická měření s intervalem měření 1 minuta | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost měření s otevřeným kyvetovým prostorem při zachování mezních parametrů přístroje | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost vyjmutí držáku kyvet a následného měření bez držáku kyvet | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Držák na 10 mm kyvety | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je vhodný, plně kompatibilní řídící počítač/ntb/tablet, ke kterému je přístroj připojen s možností připojení k LAN | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní ovládací software | (Dodavatel uvede ANO/NE a verzi software) |
| Export dat do ASCII souboru pro další zpracování (např. *.txt, *.dat, *.csv…). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Hromadný export naměřených kinetických dat do ASCII souboru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Minimálně 1 licence ovládacího softwaru | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2: UV-VIS spektrofotometr (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

UV-VIS spektrofotometr nabízí jak měření vzorků v mikroobjemovém množství, tak pomocí kyvet. Spektrofotometr umožňuje měření koncentrace nukleových kyselin a poskytnutí informací o čistotě tohoto vzorku, umožňuje měření koncentrace proteinů a případně zákalu/absorbance vzorku (např. nárustu mikroorganismů). Rozsah vlnových délek zahrnuje ultrafialovou i viditelnou oblast v minimálním  rozsahu 200 – 800 nm. Důraz je kladen na citlivé měření od 2ng/µl dsDNA pro mikroobjemové měření a možnost měřit ve velmi malých objemech vzorků  minimálně od 1 ul, a zároveň i na možnost využití standardních kyvet. Zařízení je z pohledu používání spotřebního materiálu (kyvet) otevřený systém a měření není vázáno na speciální typ od jednoho dodavatele. Software umožňuje minimálně možnost zobrazení změřeného spektra a poměrů vlnových délek určující čistotu vzorků nukleových kyselin. Zařízení umožňuje  okamžité zobrazení naměřených dat i jejich export pro další zpracování a uložení. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Zařízení umožňuje jak měření vzorků v mikroobjemovém množství, tak pomocí kyvet | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zařízení je z pohledu používání spotřebního materiálu (kyvet) otevřený systém a měření není vázáno na speciální typ od jednoho dodavatele | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Max. rozměry 35x35x35 cm (VxŠxD) z důvodu omezeného prostoru | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah vlnových délek min. 200-800 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost měření mikroobjemů (min. od 1µl) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost měření vzorků v 10 mm kyvetách | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozsah detekce dsDNA min. od 2ng/µl pro mikroobjemové měření | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost vlnových délek ≤ 1nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Plně funkční a kompatibilní software pro min. měření absorbance a absorbčních spekter | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení a verze software) |
| Software umožňuje okamžité prohlížení naměřených dat | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Integrovaný displej pro zobrazování výsledků (min. koncentrace, absorbční spektrum, poměry vlnových délek určující čistotu vzorků) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Ovládání přes integrovaný displej | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Software umožňuje export dat pro další zpracování do tabulkového formátu (min. MS Excel) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Min. 3 licence softwaru | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečná hodnota) |
| Bezplatná aktualizace software po dobu 10 let od předání přístroje | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost exportu výsledků min. přes USB port a také Ethernet nebo Wi-Fi | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.