Technické podmínky

Bodotávek

Popis přístroje a jeho využití

Bodotávek je určen pro rychlé a přesné stanovení bodu tání vzorků chemických látek. Jeho konstrukční řešení umožňuje detailní pozorování průběhu tání vzorku integrovaným kamerovým systémem v reálném čase a zaznamenávat údaje o vzorcích látek k následnému vyhodnocení.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Automatické stanovení bodu tání pro každý vzorek | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Analýza alespoň 3 vzorků současně | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost sledování tání vzorku(-ů) kamerovým systémem v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Kamerový systém zaznamenává průběh tání s funkcionalitou opětovného přehrávání na displeji přístroje | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Maximální teplota alespoň 300 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná rychlost náběhu minimálně v rozsahu 0,5 – 5,0 °C/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Rozlišení měřené teploty alespoň 0,1 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je spotřební materiál nutný pro změření alespoň 100 vzorků a kalibrační certifikát | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.