Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2215 Voltohmmetr |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Voltohmmetr

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro měření transepiteliáního nebo transendotheliálního bariérového elektrického odporu (tzv. TEER) ve vrstvách buněk rostoucích na porézních membránách v kultivačních inzertech pro mikrodesky. Přístroj umožňuje jednorázová měření elektrického odporu a napětí pomocí ponorných měřících elektrod přímo v inzertech v mikrotitračních deskách, a také měření v inzertech umístěných v měřící komůrce.

Pro vícejamkové mikrodesky přístroj umožňuje zaznamenávat hodnoty elektrického odporu a napětí jako ucelenou sérii měření, zaznamenané hodnoty ukládat, zobrazovat a exportovat min. na USB (min. *.csv formát).

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení, včetně měřících elektrod, měřících komůrek, ovládacího software a příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozměry kontrolní jednotky přístroje jsou, vzhledem k aseptickým měřením prováděných v boxu s laminárním prouděním, max. 30 x 20 x 10 cm (h x š x v) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Přístroj je vybaven multifunkčním dotykovým displejem umožňujícím ovládání a nastavení měření (min. volbu režimu měření – odpor/napětí, volbu škály měření – odpor/velikost měřícího proudu, nastavení data a času, změření a odečet blanku, nastavení sériového měření vzorků v mikrotitračních deskách, kalibraci elektrod, ukládání a export získaných hodnot elektrického proudu a napětí min. na USB) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost měření el. odporu a napětí ve vrstvě buněk rostoucích na porézních inzertech pro kultivaci buněk v mikrotitračních deskách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření elektrického odporu lze provádět asepticky v boxu s laminárním prouděním | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření je prováděno vysíláním slabého konstantního proudu mezi měřícími elektrodami umístěnými uvnitř a vně porézního inzertu s buněčnou monovrstvu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hodnota měřícího proudu je nízká (max. 10 µA), aby nedocházelo k ovlivnění buněk průchodem elektrického proudu a k transportu a depozici kovových iontů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pro měření odporu může uživatel zvolit velikost měřícího proudu podle velikosti odporu buněčné vrstvy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pro měření odporu umožňuje přístroj automatické přizpůsobení hodnoty měřícího proudu podle velikosti odporu buněčné vrstvy | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah hodnot měřícího proudu) |
| Polarita střídavého měřícího proudu se mění s vysokou frekvencí z pozitivní na negativní (min. 10 krát za sekundu), aby nedocházelo k hromadění náboje na membráně a změnám napětí během měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj měří elektrický odpor v rozsahu minimálně 1-100 000 Ohm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah hodnot) |
| Rozlišení měření odporu při nízkých hodnotách (<200 Ohm) min. 0,1 Ohm, při vyšších hodnotách odporu (>200 Ohm) min. 1 Ohm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Přesnost měření napětí min. 0,1 mV | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je kalibrovaný odpor pro testování a kalibraci elektrod (měřeného odporu a napětí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje měření pomocí ponorných elektrod v komerčně dostupných porézních inzertech (min. Corning® Transwell® membrane cell culture inserts a HTS Transwell® 96) plně kompatibilních s 12-, 24- a 96-jamkovými deskami formátu SBS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje měření pomocí měřících komůrek v komerčně dostupných porézních inzertech (min. Corning® Transwell® membrane cell culture inserts) kompatibilních s 6-, 12-, a 24-jamkovými deskami formátu SBS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je ponorná měřící elektroda schopná měřit elektrický odpor a napětí přímým ponořením do komerčně dostupných 12-mm a 6-mm porézních kultivačních inzertů (min. Corning® Transwell® membrane cell culture inserts) umístěných v 12-jamkových nebo 24-jamkových deskách formátu SBS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ponorná měřící elektroda je vybavena vyměnitelnými potahovanými čidly, které nevyžadují chloridaci elektrody | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ponorná měřící elektroda je vybavena výškově nastavitelnou dosedací plochou přiléhající na okraj jamek mikrodesky, která zajistí: 1) dosednutí elektrody do polohy pro měření, tj. vertikálně, kolmo k membráně inzertu/dnu mikrodesky, s čidly elektrody plně ponořenými v kultivačním médiu uvnitř i vně inzertu 2) její zabezpečení v této poloze v 24-jamkových deskách bez nutnosti přidržování (např. během kontinuálních měření) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je měřící komůrka se zabudovanými elektrodami schopnými měřit elektrický odpor a napětí v komerčně dostupných 6-mm porézních kultivačních inzertech (min. Corning® Transwell® membrane cell culture inserts kompatibilních s 24-jamkovou deskou formátu SBS) vložených do měřící komůrky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měřící modul přístroje je vybaven dobíjecími bateriemi umožňující provoz v laminárním boxu bez nutnosti zapojení do elektrické sítě. Displej přístroje zobrazuje stav nabití baterií. Doba výdrže baterií je min. 6 h | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou dobu výdrže baterií) |
| Přístroje je vybaven adaptérem pro dobíjení a napájení ze sítě 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje zaznamenávat hodnoty elektrického odporu ve vzorcích v mikrodeskách jako ucelenou sérii měření se zvolenou posloupností vzorků, se záznamem pozice vzorku/hodnot na mikrodesce, a s indikací pozice aktuálně měřeného vzorku na displeji přístroje. Přístroj rovněž umožňuje automatický odečet blanku a následné uložení dat a metadat (min. čas a datum měření, velikost mikrodesky, režim měření a jednotky – odpor/napětí, posloupnost vzorků a pozice vzorků/hodnot na mikrodesce) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je vybaven ovládacím nožním pedálem, který umožňuje zápis a uložení naměřených hodnot a přechod mezi vzorky bez nutnosti použití rukou / dotykového displeje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje uložení a export naměřených a uložených hodnot ve formátu min. *.csv přes min. USB disk, který je součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávaný USB disk obsahuje software umožňující zápis kontinuálně měřených hodnot jednotlivého vzorku a jejich transfer do PC, který není součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka