Technické podmínky

Automatizovaná pipetovací robotická linka

Popis zařízení a jeho využití

Univerzální robotická pipetovací linka sestavená v konfiguraci pro PCR setup. Linka musí být kompatibilní s real-time termocyklerem s 384-jamkovým a 96-jamkovým termoblokem (možnost přeprogramování PCR setupu). Robotická linka bude v projektu využívána v kombinaci s real-time termocyklerem nebo s multifunkčním modulárním readrem. V projektu umožní automatizaci analýz genové exprese vybraných panelů bakteriálních genů po interakci s bakteriofágy, antibiotiky, antiseptiky a při působení stresových podmínek. Také bude využita pro přípravu 96-jamkových destiček pro multifunkční modulárním reader. Tato kombinace umožní přesné spektrofotometrické sledování růstových vlastností bakteriálních kmenů během fágové infekce, po přidání antibiotik, antiseptik a antistresových faktorů. Konfigurace robotické linky v kombinaci s 384-jamkovým real-time termocyklerem umožní provádět reakce úsporně v malých objemech 5 μl a současně ve velkém počtu a s vysokou přesností. Analýzy umožní popsat vliv lytických fágů na expresi genů virulence a rezistence a identifikovat synergické efekty fágů a antibiotik s aplikačním potenciálem.

Požadovanou pipetovací robotickou linku v konfiguraci PCR setup musí být možno jednoduše rozšířit o další příslušenství a využívat i k jiným aplikacím (NAP, NGS, protein purification). Linka musí být vybavena 8mi kanálovým pipetovacím ramenem bez kapaliny a syringií s flexibilním pohybem jednotlivých kanálů – se schopností měnit rozteč dle použitého materiálu – zkumavky, mikrozkumavky; nabrat zároveň z 8mi pozic s nestejnou výškou hladiny a potom sjednotit rozteč podle typu desky. Pipetovací rozsah musí být 1 µl – 1000 µl. Detekce hladiny musí být zajištěna na vodivostním principu (vodivé špičky) s automatickým nabíráním těchto špiček. Robotická linka musí disponovat zdvojenou ochranou před kontaminací (výměnné filtry v jednotlivých kanálech + filtry ve špičkách).

Součástí dodávky robotické linky musí být stojánky na SBS pozice (MTP, PCR, špičky), stojánek na špičky. Robotická linka musí disponovat intuitivní ovládací SW s možností nadstavby pro další aplikace.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Max. rozměry linky (š x hl x v): 110 x 80 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pipetovací rameno 8mi kanálové s flexibilním pohybem jednotlivých kanálů horizontálně i vertikálně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Systém musí umět nabrat 8mi kanály najednou z 8 mi zkumavek mikrozkumavek o nestejné výšce hladiny | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pipetovací rozsah 1-1000 ul | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pipetovací princip Air (bez systémové kapaliny) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pipetovací vodivé špičky 10-1000 ul s filtry nebo bez (10, 50, 200, 1000 ul) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detekce hladiny je zajištěna na vodivostním principu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zdvojená ochrana před kontaminacemi (výměnné filtry v jednotlivých kanálech + filtry ve špičkách) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Otevřený systém umožňující změnu konfigurace pro jiné aplikace (NAP, NGS, protein purification) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pipetovací rychlost pro 96/384 PCR setup vyhovuje běžným diagnostickým aplikacím a analýze exprese genů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické parametry) |
| Součástí dodávky jsou: |
| Stojánky pro mikrozkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Předchladitelný stojánek pro 5 mikrozkumavek | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Stojánky na 3 SBS pozice s adaptery pro PCR plate 96/384 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojánky na pipetovací špičky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pozice pro použité špičky s krytem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Peltierovým článkem aktivně chlazená a třepaná SBS pozice s adaptery pro 96/384 PCR plate | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Intuitivní ovládací SW a aplikační PCR SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a softwarové řešení) |
| Kryt proti prachu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PC sestava pro ovládání | (Dodavatel uvede ANO/ NE a HW řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.