Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CP2205 Biologický bezpečnostní box (1 ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Biologický bezpečnostní box (1 ks)

Biologický bezpečnostní box s minimálně dvěma HEPA filtry a laminárním (vertikálním) prouděním vzduchu zajišťuje sterilitu pracovního prostoru a ochranu vzorku před kontaminací. Zároveň chrání obsluhu a okolní prostředí při práci s biologickým materiálem, kterým se rozumí mikrobiální kultury a klinický matriál odebíraný za účelem lékařských, enviromentálních nebo veterinárních studií. Box splňuje parametry třídy bezpečnosti II, které jsou dány normou ČSN EN 12469 nebo jejím ekvivalentem, který je v souladu s kritérii určujícími ochranu pracovníků a prostředí, ochranu výrobků a křížovou kontaminaci na úrovni bezpečnostní třídy II.

Biologický bezpečnostní box bude využíván pro vědecko-výzkumné účely v laboratoři pro práci se vzorky s vyšším biologickým rizikem, které se týká nakládání s živými mikroorganismy nebo lidským a zvířecím materiálem.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Biologický box třídy II má rozměry vnitřní pracovní plochy min. 1200 x 640 mm (š × h) a vnější rozměry v nejširším místě biohazard boxu nepřesahují 1400 × 800 mm (š × h). z důvodu omezeného prostoru v laboratoři. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je podstavec pod box s uzamykatelnými kolečky s dostatečnou nosností pro box umožňující nastavit výšku pracovní plochy 750-950 mm. Box včetně podstavce je možné instalovat v místnosti s výškou podhledu 2600 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorický posun skleněné části přední stěny (dále jen přední sklo) boxu ovládaný panelem umístěným na přední straně boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přední sklo je zkosené, netříštivé a umožňuje pohodlnou práci v boxu a hermetické uzavření pracovního prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přední sklo boxu lze bez servisního zásahu a demontáže jiných částí boxu plně vyklopit do horizontální polohy a v této poloze zajistit jeho snadnější čištění | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Uživatel může nastavit minimálně dvě pozice výšky pracovního otvoru bez zásahu servisního technika, a to minimálně v rozsahu 200 a 250 mm. V těchto pozicích musí být garantováno splnění parametrů proudění dle ČSN EN 12469. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Certifikát o splnění normy ČSN EN 12469 nebo její ekvivalent, který je v souladu s kritérii určujícími ochranu pracovníků a prostředí, ochranu výrobků a křížovou kontaminaci na úrovni bezpečnostní třídy II Certifikát je součástí nabídky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní pracovní prostor vyroben z nerezové oceli jakosti DIN 1.4401 (AISI 316) nebo DIN 1.4404 (AISI 316L) a vyšší odolné vůči běžně dostupným dezinfekčním prostředkům (min. lihobenzin, ethanol, odstraňovač DNA/RNA, např. DNA decontamination reagent, Sigma Aldrich 43944, a další komerčně prodávané dezinfekční prostředky na alkoholové bázi). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Jednodílná celonerezová vana pod pracovní plochou v jakosti nerezu DIN 1.4401 (AISI 316) nebo DIN 1.4404 (AISI 316L) a vyšší, tvarem zajišťující homogenní proudění vzduchu v pracovním prostředí boxu, vnitřní prostor beze spár, ostrých hran a rohů pro snadné čištění a údržbu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vyjímatelná pracovní plocha nedělená na segmenty. Otvory pro proudění vzduchu pouze v přední a v zadní části boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prosklené boční stěny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Boční stěny boxu jsou osazeny minimálně dvěma průchodkami o průměru v rozmezí 20-25 mm pro montáž ventilů a jednou samouzavíratelnou průchodkou v rozmezí 60-80 mm pro přímé vedení kabelů a hadic. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Box obsahuje minimálně dva nezávislé ventilátory umožňující kontinuální regulaci proudění vzduchu v závislosti na zanešení filtrů a zajištění ochranné vzduchové bariéry | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Box obsahuje 2x HEPA a filtr pevných částic. Oba filtry spolu s dostatečnou rychlostí laminárního proudění a konstrukcí boxu zajišťují dodržení kritérií pro boxy bezpečnostní třídy II dle výše uvedených kritérií | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí boxu je minimálně jeden fixní germicidní UV-C zářič zajišťující dezinfekci boxu s programovatelným časováním umístěný tak, aby nerušil laminární proudění a rovnoměrně ozařoval pracovní plochu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Box umožňuje automatickou regulaci rychlosti laminárního proudění v závislosti na zanášení filtrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box indikuje chybová hlášení v případě nedodržení základních parametrů bezpečnostní třídy II (min. indikace stavu filtrů, rychlosti a laminarity proudění a správné pozice okna) akustickým a zároveň vizuálním alarmem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí boxu je zdroj světla o minimální intenzitě 750 lx zajišťující dostatečné osvětlení celé pracovní plochy. Zdroj světla je umístěn tak, že neoslňuje osobu sedící u boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí boxu jsou minimálně dvě elektrické bezpečnostní vnitřní zásuvky s krytím IP40 nebo vyšším. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hlučnost boxu při plném výkonu ventilátorů není vyšší než 60 dB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí boxu jsou minimálně dvě vyjímatelné a dezinfikovatelné opěrky na ruce umístitelné a fixovatelné v perforačních otvorech pracovní plochy. Box lze plně uzavřít s instalovanými opěrkami. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky jsou nezbytné, plně kompatibilní, komponenty pro napojení plynového zařízení - kahan | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box je snadno stěhovatelný dveřmi 90 x 197 cm pro instalaci i možnou deinstalaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zajištění periodických preventivních prohlídek min.1x ročně po dobu záruční doby nebo v četnosti pro splnění specifikací pro boxy třídy bezpečnosti II. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 77 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Interní monitorovací systém ukládá chybové záznamy do paměti v exportovatelné podobě ve formátu minimálně .csv nebo .xls přenositelném minimálně pomocí USB portu. | 9 % | Vepište ANO nebo NE |
| Funkce automatického startu umožňující po zapnutí boxu automaticky nastavit provoz boxu dle předem zvolených parametrů a funkcí (min. osvětlení, proudění vzduchu a sepnutí zásuvek). | 4 % | Vepište ANO nebo NE |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka a požadovaný certifikát.