Technické podmínky

Multifunkční reader s příslušenstvím

Popis zařízení a jeho využití

Multifunkční reader umožňující měření absorbance, fluorescence a luminiscence v destičkách obsahujících 6-384 jamek. V rámci projektových aktivit bude využíván k analýze buněčné migrace a invazivity živých nádorových buněk, např. metodou transwell assay, a to i v odpovědi na testovaná terapeutika. Je proto nezbytné zajištění termostatování měřicího prostoru v rozsahu nejméně do +40°C a třepání destičky s nastavitelnou intenzitou. Pro využití různých detekčních principů je nezbytné nastavení vlnových délek prostřednictvím dvou monochromátorů. Řízení přístroje je nezbytné prostřednictvím počítače s řídícím software.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Absorbanční měření: rozsah vlnových délek min. 230 – 1 000 nm, nastavení dvojicí monochromátorů v celém rozsahu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Fluorescenční měření horní i spodní v rozsahu excitačních vlnových délek min. 230 – 850 nm a emisních vlnových délek min. 280 – 850 nm, nastavení dvojicí monochromátorů v celém rozsahu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Luminiscenční měření typu „glow“ a „dual-color“, min. 4 filtry | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Měření ve formátu mikrotitračních destiček 6 - 384 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Termostatování min. do +40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná intenzita a čas | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládání zařízení prostřednictvím řídícího počítače se specifickým SW, export naměřených výsledků do MS Excel pro další zpracování. Řídící počítač a SW jsou součástí dodávky. Parametry: Procesor CPU Passmark min. 18 000 bodů Min. 16 GB RAM celkem Min. 256 SSD disk pro operační systém a min. 500 GB HDD pevný disk pro data Operační systém Windows 10 a vyšší | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost pozdějšího rozšíření přístroje o modul pro kyvetu ve vertikální poloze a měřicí destičku pro malé objemy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.