Technické podmínky

Nanoindentor

Popis zařízení a jeho využití

Přístroj je určen pro testování lokálních mechanických vlastností materiálů, tenkých vrstev a plazmaticky upravených povrchů. Zařízení je konstruováno tak, aby se operativně daly měnit rozsahy a jednotlivé testovací módy dle testovaného materiálu. Přistroj umožňuje quasistatické nanoindentační testy v rozsahu od několika mikronewtonů až do 30 mN a rychlé mapování mechanických vlastností v rozsahu od několika mikronewtonů 
až do 10 mN. Přístroj umožňuje měřit materiálové parametry jak tvrdých anorganických materiálů, tak měkkých viskoelastických a viskoplastických materiálů (nanoDMA – měření ztrátového modulu pružnosti, ztrátového faktoru, frekvenční závislost materiálových parametrů atd.). Převodníky (transducery) přístroje jsou plně kompatibilní se systémem Hysitron TI950 v majetku ÚFPT PřF MU, bude možné je využít ve stávajícím 
i navrženém systému, což umožní lépe pokrýt studium různorodých materiálů, protože každý typ materiálů (viskoelastické a viskoplastické polymerní tenké vrstvy, materiály s vysokou entropií, kovová skla, tvrdé a super tvrdé ochranné povlaky pro nástrojové materiály apod.) vyžaduje speciální uspořádání měřicích hlav s různou citlivostí. Zařízení umožní, aby se současně daly zkoumat odlišné typy materiálů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Transducer – kvazistatická nanointendance |
| Přístroj musí být vybaven 1D kapacitním transducerem umožňujícím kvazistatickou nanoindentaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Transducer musí být kompatibilní s nanoindentorem Hysitron TI950, tzn., že bude možné ho po instalaci použít pro nanoindentaci systémem TI950 bez dalších zásahů do měřicího systému. Transducer bude možné využít jak s dodávaným systémem, tak s nanoindentorem TI950 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Bitové rozlišení při měření síly: alespoň 5 nN anebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální síla: alespoň 30 mN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální kontaktní síla: méně než 500 nN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Šum v síle (Load noise floor): méně než 250 nN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost zatěžování: vyšší než 50 mN/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení ve stanovení posuvu (displacement): 0,02 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Šum posuvu (displacement noise floor) <1,0 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní drift při pokojové teplotě: 0,1 nm/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální posuv (displacement): 5 μm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transducer – dynamická mechanická analýza |
| Přístroj musí být vybaven transducerem umožňujícím dynamickou mechanickou analýzu alespoň do maximální síly 10 mN | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Transducer musí být kompatibilní s nanoindentorem Hysitron TI950, tzn., že bude možné ho po instalaci použít pro nanoindentaci systémem TI950 bez dalších zásahů do měřícího systému. Transducer bude možné využít jak s dodávaným systémem, tak s nanoindentorem TI950 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí umožnit dynamickou mechanickou analýzu materiálů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj musí být vybaven softwarem pro kontinuální měření veličiny X v průběhu indentačního cyklu při superpozici oscilační síly a postupně narůstající kvazistatické síly. Veličinou X může být síla, výchylka, modul pružnosti, tvrdost a ztrátový modulus | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Frekvenční rozsah použitelný pro reálná měření: 0,1 Hz – 100 Hz anebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální oscilační síla: 5mN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální quasistatická síla: alespoň 10 mN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální oscilační amplituda v posuvu: 2,5 μm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Šum v síle (Force noise): méně než 250 nN | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní drift při pokojové teplotě: 0,1 nm/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální quasistatický posuv (displacement): 5 μm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Šum posuvu (displacement noise floor) <1,0 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Mapování |
| Přístroj musí umožnit mapování tvrdosti a modulu pružnosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost měření: Vysokorychlostní mapování mechanických vlastností musí umožnit alespoň 2 nanoindentace za sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj musí umožnit mapování na ploše alespoň 50 x 50 mikrometrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hroty |
| Přístroj musí být vybaven s alespoň jedním diamantovým hrotem typu Berkovich s poloměrem 50nm anebo nižším a nezbytnými kalibračními standardy | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí mít možnost uživatelsky lehké výměny indentačních hrotů v krátkém čase (do 10 minut) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Konstrukce zařízení |
| Konstrukce zařízení musí být robustní a odolná proti vlivům vnějšího prostředí umožňující i dlouhodobé experimenty (nízký dlouhodobý drift) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení musí být vybavené integrovaným pasivním antivibračním systémem. Celý nanoindentační systém musí být uložený v boxu (akustická izolace) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kontroler |
| Systém musí být vybavený moderním, plně digitálním modulárním kontrolerem, který je schopný zpracovávat signál s vysokou rychlostí (až do 10 000 bodů za sekundu) jak při otevřené (open loop) tak při uzavřené smyčce (closed loop) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální počet bodů pro jednu křivku alespoň 130 000 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost zpětné vazby při uzavřené smyčce: 10 kHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Monitor |
| LCD monitor – minimálně 24“ | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Pozicování nanoindentačních bodů, automatizace analýzy |
| Systém musí umožňovat pozicování nanoindentu s rozlišením minimálně 25 nm pomocí piezoskeneru, které pohybuje vlastním transducerem na ploše minimálně 50 x 50 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Software a přístroj musí umožnit automatickou indentaci z několika bodů na ploše 50 x 50 m s možností zadat síť indentů anebo manuálního zadání více libovolných bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Systém musí být vybavený motorizovaným stolkem s posuvem v osách X, Y, Z, který musí umožňovat automatický posuv na jednom vzorku anebo automatický přesun mezi vícero vzorky umístěnými na ploše stolku, a to nejen v ose X-Y, ale i automatickou změnu v ose Z pro automatizované měření různě vysokých vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Posuv musí být možný minimálně na ploše 150 mm x 150 mm v ose X-Y s rozlišením kroku alespoň 15 nm anebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikost testovatelné oblasti alespoň 75 mm x 75 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost XY posuvu alespoň 3 mm/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah v ose Z minimálně 45 mm, krokové rozlišení alespoň 10 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný stůl musí být vybaven držákem vzorků (např. magnetickým) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| „In situ“ zobrazení vzorku: |
| Systém musí umožnit zobrazení povrchu vzorku principem mikroskopie se skenující sondou s využitím vlastního indentačního hrotu nanoindentační hlavy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost pozicování hrotu alespoň 25 nm na ploše alespoň 50x50 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí umožnit následné provedení nanoindentace v libovolném bodě (anebo bodech) s využitím stejného hrotu a jeho přesným nastavením do požadované pozice na naskenovaném obrázku s přesností alespoň 25 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální aplikovaná síla při získání obrazu v kontaktním režimu alespoň 1 µN anebo menší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení skenování alespoň 256x256 na sken | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost skenování v rozsahu minimálně od 0,01 do 3 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Optický mikroskop |
| Optický mikroskop s motorizovaným zoomem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Optické rozlišení alespoň 5 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální zoom v rozsahu min 0,5 X – 11 X (optický 10 X) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení na monitoru v rozsahu 455 X – 1000 X anebo menší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně pozorovatelná plocha 16 x 12 m, maximálně pozorovatelná plocha alespoň 345x260 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí umožnit přesné nastavení polohy nanoindentační měřicí hlavy na základě optického obrazu z mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Antivibrační stolek |
| Systém musí být vybaven aktivním antivibračním stolkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.