Technické podmínky

Mikroskopy

Část 1 – Invertovaný mikroskop (4 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Inverzní mikroskop umožňuje pozorovat buněčné kultury v kultivačních nádobách v průběhu kultivace. Jedná se o základní vybavení laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami. Jedná se o optický mikroskop, který se 
od klasického světelného mikroskopu liší optickou soustavou umístěnou obráceně tzn. objektivy se nacházejí 
pod pozorovaným objektem. Pomocí inverzního mikroskopu lze sledovat stav buněčné kultury. Mikroskop bude napojen na počítač, kdy bude možnost pozorovat morfologii buněk promítanou na obrazovce. Jedná se o nutné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů na DP.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnosti zobrazení min.: Brightfield, phase contrast | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Trinokulární tubus se sklonem 45 ° s přepínatelným dělením světla: uživatel : kamera 100:0 / 0:100 nebo až 20:80 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Musí mít minimálně tyto objektivy: ph 4x nebo 5x, N.A. min. 0,13, suchý ph 10x, N.A. min. 0,25, suchý ph 20x, N.A. min. 0,4, suchý ph 40x, N.A. min. 0,55, suchý | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení okulárů 10x, FN min. 20 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 50-70 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost dioptrická korekce obou okulárů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| LED zdroj osvětlení s regulací jasu a intenzitou odpovídající min. 30 W halogenové žárovce | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolek s mechanickým posuvem (posun ve dvou osách), minimálně s odklopným/odnímatelným držákem na mikrotitrační desky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pevná kovová deska stolku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Makro a mikro zaostřování koaxiální, na sobě nezávislé | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost pozorování objemnější nádob až do výšky nádoby min. 70 mm bez nutnosti demontáže kondenzoru nebo jeho části | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení 230 V | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je příslušenství k mikroskopům: min 4 ks protiprachový obal min 1 ks C-mount adaptér: 0,5x nebo 0.63x zvětšení Kompatibilní s kamerami s 1/1,8“ senzory Možnost korekce zaostření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2 – Trinokulární mikroskop (2 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Mikroskop umožňuje pozorovat různé mikroorganismy a buněčné kultury. Jedná se o základní vybavení laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami a mikroorganismy. Tyto mikroskopy budou používány 
pro kontrolu a hodnocení buněčných kultur jako je stanovení viability, počtu buněk anebo jejich morfologie. Jedná se o nutné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů na DP.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Trinokulární tubus | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Musí mít minimálně tyto objektivy: 4x nebo 5x suchý, N.A. min. 0,10 10x suchý, N.A. min. 0,25 40x suchý, N.A. min. 0,65 100x imerzní olejový, N.A. min. 1,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení okulárů 10x, FN min. 20 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dioptrická korekce okulárů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 50-70 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| LED zdroj osvětlení s regulací jasu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stolek s mechanickým posuvem (posun ve dvou osách), min. s držákem na podložní skla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Makro a mikro zaostřování koaxiální, na sobě nezávislé | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Musí umožnovat práci s Bürkerovou komůrkou a hodnocení buněčných suspenzí v roztoku trypanové modři | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Robustní a kompaktní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení 230 V | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je příslušenství k mikroskopům: min 2 ks Protiprachový obal min 1 ks C-mount adaptér: 0,5x zvětšení Kompatibilní s kamerami s 1/1,8“ senzory Možnost korekce zaostření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.