MONOSKI

- 3x monoski (bez sedačky), ocelový rám, plyno-kapalinový tlumič s možností nastavení intenzity tlumení

- 1x dualski (bez sedačky, ocelový rám, vzduchově nastavitelné pružení dle hmotnosti jezdce)

- 1x biski (hliníkový rám, lisovaná plastiková sedačka střední univerzální velikosti, zvedák na zvednutí na sedačkovou lanovku, integrované madlo)

- 2x asistenční držadlo k monoski

- 1x asistenční držadlo k dualski s uchycením k rámu, nebo mezi sedačku a rám

- konstrukce monoski a biski v místě výměnných částí (sedačky, asistenční držadla) z hranatých profilů - dosedy rovnými plochami k sobě (u sedačky to znamená spodní dosedací plochu rovnou)

- 1x výměnná sedačka k monoski/dualski o vnitřní šířce 34 cm + 1x střední zádová opěrka (s břišním-hrudním pásem)

- 2x výměnná sedačka k monoski/dualski o vnitřní šířce 36 cm + 2x střední zádová opěrka a 1x vysoká zádová opěrka (vše s břišním-hrudním pásem)

- 2x výměnná sedačka k monoski/dualski o vnitřní šířce 39 cm + 2x střední zádová opěrka a 1x vysoká zádová opěrka (vše s břišním-hrudním pásem)

- 2x výměnná sedačka k monoski/dualski o vnitřní šířce 42 cm + 1x střední zádová opěrka a 1x vysoká zádová opěrka (vše s břišním-hrudním pásem)

- 1x výměnná sedačka k monoski/dualski o vnitřní šířce 45 cm + 1x střední zádová opěrka (s břišním-hrudním pásem)

- barvy rámů u monoski, dual-ski i biski, popř. také barva sedaček žlutá (RAL 1004 Gelbgold nebo blízká) nebo černá, případně kombinace

- sedačky mezi monoski a dualski musí být kompatibilní (možná vzájemná výměna)

- sedačky postrované a v oblasti spojů (okolo děr) zpevněné

- 3x pevné stabilizátory s plastikovou lyží a plastikovou objímkou předloktí, s možností nastavené délky stabilizátorů a sklonu lyžičky

- 3x sklopené stabilizátory s plastikovou lyží a plastikovou objímkou předloktí + mechanismem automaticky fungujícím ve směru jízda - stabilizace

- 1x krátké sklopné stabilizátory s plastikovou lyží a plastikovou objímkou předloktí  automaticky fungující ve směru jízda - stabilizace (pro biski)

- 4 páry lyží se závodním vázáním (min. 16 DIN) z toho:

  - 2 páry na slalom 165 cm

  - 2 páry na obří slalom (Race carver) 175 cm

- 3 páry úchopových rukavic

- 3x kryty nohou (textilní)

- 1x fusak na nohy do biski

- náhradní / rezervní součástky:

  - sada náhradních šroubů, matic a podložek (od každého použitého typu 2x)

  - sada rezervních popruhů a plastových spon (od každého použitého typu 2x)

  - gumové popruhy (2 ks ke každé monoski, biski či dualski)

  - vypínací karabiny (10x náhradní)

  - vodící lana (od každého použitého typu 2x)