Příloha č. 1 Kupní smlouvy - „Dodávka serverů a diskového pole do Univerzitního kampusu Bohunice“

## Server

## Požadované množství:  2 ks

## Požadované technické parametry:

- Celkem min. 2x 8 procesorová jádra:

  - 2 procesory po min. 8 jádrech

  - frekvence každého min. 2,4GHz

  - PassMark CPU Mark jednoho procesoru min. 12000 podle http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

  - TDP na jeden procesor max. 90W

- Min. 32GB RAM

- Hardwarový RAID řadič

- Karta pro vzdálený management

- 2 disky v RAID1, 15k RPM, SAS, min. 100 GB

- 2 disky v RAID1, SAS/SATA, min. 1 TB

- Min. 10 síťových rozhraní, z toho min. 8 s podporou teamingu v konfiguraci 4 + 4 na oddělených NIC

- Redundantní napájecí zdroj

- Montáž do racku, výška max. 2U

- Ližiny do rozvaděče

- Kompatibilita s MS Windows Server 2008R2, 2012

## Požadavky na záruku a servis

- Délka záruky 5 let

- Reakce na nahlášení závady do druhého pracovního dne („Next business day“)

- Min. 3 roky oprava na místě instalace (On-Site)

Nabídka dodavatele:

Nabídková cena 1 ks v Kč bez DPH

Nabídková cena 2 ks v Kč bez DPH

Popis a přesná specifikace nabízeného zboží:

## Diskové pole

## Požadované množství:  1 ks

## Požadované technické parametry:

- 2 diskové řadiče

- Redundantní napájecí zdroj

- 4 sítová rozhraní pro každý řadič

- Včetně 10 ks disků kapacity min. 1 TB každý

- RAID 10 (8 disků) + 2 x Hot Spare disk

- Výsledná využitelná kapacita v konfiguraci RAID10  na 8 discích bude min.  4 TB

- Montáž do racku, ližiny

## Požadavky na záruku a servis

- Délka záruky 5 let

- Reakce na nahlášení závady do druhého pracovního dne („Next business day“)

- Min. 3 roky oprava na místě instalace („On-Site“)

Nabídka dodavatele:

Nabídková cena 1 ks v Kč bez DPH

Popis a přesná specifikace nabízeného zboží:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH za celou dodávku (2ks server, 1 ks diskové pole) – uvedená též v čl. IV. bod 1) Smlouvy:

V Brně dne ……………………………………		                      V       dne

Kupující:	                                                                                             Prodávající:

…………………………………………….                                                 ………………………………………….

Ing. Martin Veselý

kvestor

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné 
evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele 
(podpis, jméno, příjmení, funkce, společnost