Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Elektromagnetický měřič vodivosti

# Popis využití zařízení:

Vícerozsahový měřič elektromagnetické vodivosti. Přístroj pro terénní mělké geofyzikální měření s vysokou přesností na principu elektromagnetické vodivosti.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Elektromagnetický měřič vodivosti s alespoň pěti hloubkovými rozsahy, měřenými současně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1 frekvence měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stejná orientace dipólů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost měření v rozsahu alespoň ± 4% na 50 mS/m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hloubkový dosah min 150 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Řídící jednotka s displejem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hmotnost přístroje max 5 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přepravní kufr | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro export a základní zpracování dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |
| Zpracovatelský grafický software umožňující tvorbu výstupů ve formě 2D inverzních modelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).