Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Kapamůstek

# Popis využití zařízení:

Vysoce citlivý laboratorní měřič magnetické susceptibility. Přístroj pro stanovení anizotropie magnetické susceptibility a objemové magnetické susceptibility pevných a sypkých materiálů.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Plně automatické laboratorní měření anizotropie magnetické susceptibility | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatické laboratorní měření objemové magnetické susceptibility | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Poloautomatické laboratorní měření frekvenčních rozdílů anizotropie magnetické susceptibility | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vysoce citlivé měření 2 · 10-8 SI | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min 3 operační frekvence ~1 kHz, ~4 kHz, ~16 kHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah intenzity pole min 2–700 A · m-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Opakovatelnost výsledků ±0,1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací jednotka s monitorem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diagnostika stavu přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měřící software | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |
| Zpracovatelský statistický a grafický software pro tvorbu výstupů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).