Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

Datalogger s PAR a T čidlem – 3 kusy

# Popis využití zařízení

- Snímač teploty vzduchu a snímač fotosynteticky aktivního záření se záznamovou ústřednou.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Požadované vlastnosti teplotního snímače: přesnost ± 0,15 °C (Pt100/třída A), rozsah měření alespoň v rozmezí -40 až +50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadované vlastnosti snímače fotosynteticky aktivního záření: spektrální rozsah 400 – 700nm, výstupní analogový signál v mV/mol.m-2.s-1 bez nutnosti napájení, měřící rozsah min. 0 – 2000 mol.m-2.s-1, přesnost ± 0,15% nebo lepší, nelinearita < 1.0 % nebo lepší v udaném měřícím rozsahu, kosinová chyba < 10% v úhlech dopadu 0-85° nebo lepší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ústředna s kapacitou paměti min. 55 000 záznamů pro celoroční zápis 20 min. teplotních a radiačních dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení z interního (vestavěného) zdroje s dostatečnou kapacitou pro víceletý provoz, baterie v ceně dodávky; ochrana ústředny IP68, komunikační rozhraní RS-232 nebo USB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompaktní provedení s max. vnější rozměry ústředny bez konektorů: 60 mm (š) x 85 mm (v) x 60 mm (d). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -40 až +50 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky software pro komunikaci s ústřednou, konfiguraci a základní zpracování naměřených dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |

Datalogger s T a RH čidlem – 2 kusy

# Popis využití zařízení

- Snímač teploty vzduchu a snímač relativní vlhkosti vzduchu se záznamovou ústřednou.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Požadované vlastnosti teplotního snímače: přesnost ± 0,15 °C (Pt100/třída A), požadovaný rozsah měření alespoň v rozmezí -40 až +50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadované vlastnosti snímače vlhkosti vzduchu: měřící rozsah 0-100%RH, přesnost ± 2% nebo lepší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ústředna s kapacitou paměti min. 55 000 záznamů pro celoroční zápis 20 min. teplotních a vlhkostních dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení z interního (vestavěného) zdroje s dostatečnou kapacitou pro víceletý provoz, baterie v ceně dodávky; ochrana ústředny IP68, komunikační rozhraní RS-232 nebo USB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompaktní provedení s max. vnější rozměry ústředny bez konektorů: 60 mm (š) x 85 mm (v) x 60 mm (d). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -40 až +50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky software pro komunikaci s ústřednou, konfiguraci a základní zpracování naměřených dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis SW) |

Čidlo půdní teploty – 10 kusů

# Popis využití zařízení

- Odporový snímač pro měření teploty půdy.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odporový snímač pro měření teploty půdy s přesností ± 0.15 °C (Pt100/třída A) ve čtyřvodičovém zapojení v ochranném pouzdru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaný rozsah měření -40 až +50 °C; | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. rozměry pouzdra: délka 50 mm, průměr 10 mm, ochrana IP68. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Délka kabelu: min 6 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Termočlánkové čidlo pro kontaktní teplotu – 10 kusů

# Popis využití zařízení

- Odporový snímač pro měření teploty půdy.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Cu – Co Termočlánkový snímač pro měření kontaktní teploty v jehlovém pouzdře. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaný rozsah měření -40 až +50 °C; | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max rozměry jehlové části pouzdra: délka 30 mm, průměr 1 mm, ochrana IP68. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Délka kabelu min 6m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Přístrojová skříň – 3 kusy

# Popis využití zařízení

- Přístrojová skříň.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístrojová skříň plastová vodotěsná vhodná pro venkovní prostředí s vysokými dávkami UV záření a teplotami v rozmezí -40 až 50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zamykatelná skříň o vnitřních rozměrech min. 250 mm (d) x 200 mm (š) x 120 mm (v) vybavená držáky alkalických baterií typ D (min 8ks), doplněná o min 14 vnějších kabelových vývodek; ochrana IP67. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky nerezové třmeny pro upevnění na stativ nebo vnější svislou konstrukci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

PAR čidlo – 1 kus

# Popis využití zařízení

- Snímač fotosynteticky aktivního záření.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Fotovoltaický snímač fotosynteticky aktivního záření se skleněným difuzorem, spektrální rozsah min 400 – 700nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupní analogový signál v mV/mol.m-2.s-1 bez nutnosti napájení, měřící rozsah min. 0 – 2000 mol.m-2.s-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost ± 0,15% nebo lepší, | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nelinearita < 1.0 % nebo lepší v udaném měřícím rozsahu, | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kosinová chyba < 10% v úhlech dopadu 0-85° nebo lepší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Akustický anemometr – 2 kusy

# Popis využití zařízení

- Přístroj pro měření rychlosti a směru přízemního větru.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kombinovaný větroměrný přístroj pro měření rychlosti a směru přízemního větru s typem výstupu SDI-12. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření rychlosti větru pomocí akustického anemometru s rozsahem 0–30 m/s a přesností min. ± 0,3 m/s. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření směru větru v rozsahu min. 0–359° s přesností ± 3°. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sezónní provoz v rozsahu teplot -40 až +50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaná délka kabelu min. 3 m. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Termočlánkový snímač – 3 kusy

# Popis využití zařízení

- Snímač intenzity globálního záření.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Termočlánkový snímač intenzity globálního slunečního záření ve spektrálním rozsahu min 0,3 až 3,0 μm bez nutnosti napájení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupní analogový signál v μV/Wm-2, měřící rozsah min 0 až 2000 Wm-2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost dle kategorie ISO: 2. třída. Přístroj kompatibilní s vícekanálovou záznamovou ústřednou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Teplotní chyba < 3% v rozsahu -10 °C až +40 °C, nelinearita < 1.0 %. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -40 až +50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaná délka kabelu min 5 m. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Termočlánkový snímač – 4 kusy

# Popis využití zařízení

- Senzor pro monitorování půdní vlhkosti.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Senzor pro monitorování půdní objemové vlhkosti. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadavky na senzory: |
| Metoda měření TDR s délkou měřících kovových hrotů do 15 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min rozsah měření 5 až 50 % obj. vlhkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost alespoň ± 3% obj. vlhkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení alespoň 0,05 obj. vlhkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení 
či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).