Kompletní materiálová charakterizace 220 vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel pomocí 4 metod

Popis zakázky

- Kompletní materiálová charakterizace 220 vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel  pomocí čtyř metod - analýzou distribuce velikosti částic laserovou difrakcí, analýza specifického měrného povrchu částic a distribuce velikosti pórů metodou adsorpcí plynu dle BET (Brunauer, Emmett a Teller) teorie, analýza fázového složení metodou rentgenové difrakce (XRD), stanovení obsahu vlhkosti, nespalitelného podílu a prvková analýza organického podílu. Výsledky analýz budou předávány objednavateli v dílčích zprávách (v elektronické podobě), které budou obsahovat výsledky výstupních parametrů pro jednotlivé vzorky a metody v tabulkové formě (MS Excel), jejich textový komentář a komplexní odbornou interpretaci (MS Word) v kontextu zkoumaného tématu - t.j. vliv vlastností biouhlu, půd a směsí půda-biouhel na sorpci conazolových fungicidů na tyto materiály. Součástí zakázky bude podíl dodavatele na přípravě 2 odborných článků pro časopisy s impakt faktorem (IF) v rozsahu min. 40 hodin a min. 4 normostran anglického odborného textu popisujícího postupy jmenovaných analýz, výsledky a jejich interpretaci a diskusi. Analýzy budou probíhat v průběhu roku 2017 a 2018. Výsledky budou sloužit k excelentnímu výzkumu zaměřeného na sorpci pesticidů na biouhel, půdu a směs půda-biouhel.

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Metoda 1: Analýza distribuce velikosti částic laserovou difrakcí |  |
| Měřící rozsah velikostí částic min. 0,1 – 1500 µm, měření v celém rozsahu založeno na jediném fyzikálním principu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dispergace a deaglomerace vzorku suchou cestou do široké vrstvy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření v paralelní části laserového svazku, bez omezení částic měřící celou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření v min. třech opakováních s určením statistické chyby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření splňuje normu ISO 13320 Analýza velikosti částic: analýza laserové difrakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stanovení distribuce velikosti částic i bez znalosti jejich optických parametrů (komplexní index lomu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované výstupní parametry analýzy: 1) parametry velikosti částic: d50, d10, d90, d99, mean, median, mode (v µm) 2) diferenciální a integrální distribuční funkce velikosti částic (ve formě grafu) 3) relativní zastoupení částic (v %) v intervalech velikostí vybraných objednatelem v rámci rozsahu 0,1 – 1500 µm 4) notifikace přítomnosti částic o velikosti mimo měřící rozsah | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Metoda 2: Analýza specifického měrného povrchu částic a distribuce velikosti pórů metodou BET |  |
| Možnost odplynění vzorku za zvýšené teploty vakuem nebo průtokem inertního plynu (dle nutnosti vyplývající z povahy vzorku na základě odborného zhodnocení dodavatele) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost použití i jiných adsorbátů než je N2, a to CO2,nebo Ar vyplyne-li to z povahy vzorku na základě odborného zhodnocení dodavatele | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. rozlišení relativního tlaku 0,0001 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vyhodnocení specifického povrchu jednobodovou i vícebodovou metodou BET, parametry kvality měření: konstanta C > 10, korelační koeficient > 0,98 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Výpočet distribuce velikosti pórů metodami DFT (Density functional theory) a BJH (Barrett-Joyner-Halenda) | (Dodavatel uvede ANO/ NE ) |
| Výpočet objemu a povrchu mikropórů metodou t-plot | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované výstupní parametry analýzy: 1) adsorpční a desorpční izoterma plynného adsorbátu (ve formě grafu) 2) specifický povrch vzorku (µm2/g) 3) celkový objem pórů (µm3/g) 4) průměrný poloměr pórů (µm) 5) distribuce velikosti pórů (ve formě grafu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Metoda 3: Analýza fázového složení metodou XRD |  |
| Minimální měřící rozsah 3 – 140 °2Th, max. krok 0,02 °2Th | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost měření částic o velikosti < 1 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření vzorků s rotací okolo vertikální osy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření vzorku v definované atmosféře (teplota, vlhkost, složení atmosféry) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kvantitativní analýza pomocí Rietveldovy metody, stanovení obsahu amorfního podílu metodou vnitřního standardu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Eliminace náhodných difrakčních maxim opakovaným měřením | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované výstupní parametry analýzy: 1) fázové složení vzorku - identifikace a kvantifikace (v hmotnostních %) krystalických fází a amorfní fáze 2) mřížkové parametry a parametry pro hodnocení kvantitativní analýzy dle Rietveldovy metody (Rexp, Rwp, D-statistics, GoF) 3) velikost krystalitů (u vybrané sady vzorků – do 5% vzorků k analýze) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Metoda 4: Termogravimetrická analýza (TGA) a elementární analýza |  |
| Stanovení relativního obsahu vlhkosti, organického (spalitelného) a nespalitelného podílu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stanovení křivek tepelné stability (termogramu) v inertní (N2) a oxidační (vzduch) atmosféře, stanovení okamžité relativní hmotnosti s přesností min. ±0,1% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stanovení recalcitrance indexu R50 dle Harvey et al. Environ. Sci. Technol. 2012, 46: 1415–1421 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simultánní stanovení obsahu C, H, N, S v měřícím rozsahu min. 0,01 – 100 hm.% s přesností měření min. ±0,1 hm.% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost paralelního stanovení O (pro vybranou sadu vzorků – do 5% vzorků k analýze) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. rozsah navážky vzorku pro elementární analýzu: 1 – 10 mg | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované výstupní parametry analýzy: 1) relativního obsah vlhkosti, organického (spalitelného) a nespalitelného podílu (v hm. %) 2) křivky tepelné stability (termogram ve formě grafu) v inertní (N2) a oxidační (vzduch) atmosféře 3) recalcitrance index R50 dle Harvey et al. Environ. Sci. Technol. 2012, 46: 1415–1421 4) obsah C, H, N, S (v hm.%), případně O | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Podíl dodavatele na přípravě 2 odborných článků pro časopisy s impakt faktorem (IF) v rozsahu min. 40 hodin a min. 4 normostran anglického odborného textu popisujícího postupy jmenovaných analýz, výsledky a jejich interpretaci a diskusi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |