Příloha 1:	Technická specifikace dodávky

Vialky typ 1 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy A) pro autosamplery a B) pro archivaci

Obr. 1 Ilustrační zobrazení vialky typ 1

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry 
a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS a následnou archivaci.

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Objem vialky 2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Typ závitu 9-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tmavé provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,62 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kalibrované pro GC/LC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Graduace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ploché dno | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A) Uzávěr s otvorem pro autosamplery |
| Materiál uzávěru s otvorem - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – červený PTFE/bílý silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 8,86 – 8,99 ± max. 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tvrdost septa dle Shore 40 – 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| B) Uzávěr bez otvoru pro archivaci |
| Materiál uzávěru bez otvoru - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE s vložkou F217 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 8,86 – 8,99 ± max. 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| V kompletní sadě vialka, septum, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

Vialky typ 2 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy pro autosamplery

Obr. 2 Ilustrační zobrazení vialky typ 2

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry 
(s otvorem) a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS.

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Objem vialky 1,2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Reziduální objem < 3 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 odpovídající svým chemickým složením sklu Pyrex® popř. Simax® nebo Duran® | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komerční označení vialky - MRQ30 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čiré provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Typ závitu 9-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,62 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ploché dno | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvarová stálost | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Certifikované pro GC/MS analýzu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE / silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 8,86 – 8,99 ± max. 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tvrdost septa dle Shore 38 – 45 až 40 – 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál uzávěru s otvorem – modrý polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

Vialky typ 3 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy pro autosamplery

Obr. 3 Ilustrační zobrazení vialky typ 3

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry (s otvorem) a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS. Vialky musí mít kónické dno, které zapadá do autosampleru Thermo Scientific TriPlus RSH s umístěnou vložkou z PTFE TTS-312 od Chromacolu (viz https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/BR-21443-Chromatography-Catalog-Chromacol-Vials-BR21443-EN.pdf kat. č. TTS-312).

Dodávka splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný objem vialky 1,1 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Reziduální objem < 3 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 odpovídající svým chemickým složením sklu Pyrex® popř. Simax® nebo Duran® | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Šroubovací závit 8-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čiré provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvarová stálost | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,62 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| V kompletní sadě vialka, septum, uzávěr. Plná kompatibilita a těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 8,86 – 8,99 ± max. 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tvrdost septa dle Shore 38 – 45 až 40 – 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál septa – červený PTFE/bílý silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál uzávěru s otvorem - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.