Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Set radiometrů na měření UV záření – 1 set

- Popis využití zařízení

  - Přístrojový set pro automatizované kontinuální měření intenzity slunečního záření v oblasti UV-A a UV-B 
s ventilačními jednotkami a záznamovou ústřednou s přenosem dat na internet. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj pro měření UV-A a UV-B záření |  |
| Spektrální rozsah pro oblast UV-A o vlnové délce 315 až 400 nm |  |
| Spektrální rozsah pro oblast UV-B o vlnové délce 280 až 315 nm |  |
| Výstupní analogový signál pro UV-A |  |
| Výstupní analogový signál pro UV-B |  |
| Přesnost: ±5 % denní dávky UV záření |  |
| Doba odezvy: <1 s |  |
| Vestavěný teplotní snímač pro korekci UVA/UVB záření |  |
| Přístroj kompatibilní s 12-kanálovou záznamovou ústřednou |  |
| Napájení: stejnosměrné napětí 12 V |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -20 až +50 °C |  |
| Požadovaná délka napájecího a datového kabelu: min 10 m |  |
| Hmotnost přístroje bez kabelu a ventilační jednotky <2 kg |  |
| Ventilační jednotka s vyhříváním napájená stejnosměrným napětím 12 V zabraňující tvorbě námrazy |  |
| Záznamová ústředna vybavená min. 12 analogovými kanály a snímačem atmosférického tlaku. Z uvedeného počtu min. 10 napěťových kanálů s min. rozsahem 0-20 mV, 16 bit A/D převodníkem a komunikačním rozhraním RS-232 |  |
| Vodotěsná přístrojová skříň a stabilizovaný napájecí zdroj se záložním akumulátorem o kapacitě min. 90 Ah |  |
| Součástí dodávky bude modem pro přenos, archivaci a vizualizaci naměřených dat na internetové úložiště |  |
| Instalace a zprovoznění zařízení včetně vizualizace naměřených dat |  |
| Součástí dodávky budou kalibrační soubory obsahující spektrální křivku citlivosti, závislost na zenitové vzdálenosti Slunce a koncentraci stratosférického ozonu |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Optický srážkoměr – 1 kus

- Popis využití zařízení

- Přístroj pro automatické měření množství a intenzity kapalných a pevných atmosférických srážek a velikosti částic s přenosným počítačem a záložním napájecím zdrojem. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj na měření atmosférických srážek na principu laserového paprsku |  |
| Typ čidla: laserová dioda o výkonu max. 0,5 W |  |
| Přesnost měřených srážek: kapalné srážky >98 %, pevné srážky >60 % |  |
| Velikost měřených částic min. v rozsahu 0,2 až 8 mm |  |
| Limit rychlosti měřených částic min. 15 m/s |  |
| Intenzita měřených srážek min. 0,01 mm/h |  |
| Max. možná chyba měření intenzity srážek: kapalné srážky: 15 %, pevné srážky: 30 % |  |
| Integrované vyhřívání přístroje |  |
| Výstupní rozhraní o standardu RS485 nebo RS422 s min. dvěma digitálními výstupy |  |
| Napájení: stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu -30 až +60 °C |  |
| Požadovaná délka napájecího a datového kabelu: min. 10 m |  |
| Hmotnost přístroje bez kabelu: <5 kg |  |
| Vodotěsná přístrojová skříň a stabilizovaný napájecí zdroj 12 nebo 24 V se záložním akumulátorem o kapacitě min. 90 Ah |  |
| Software umožňující komunikaci přes sériový port s možností ukládání dat do PC s operačním systémem Windows 7 a vyšší |  |
| Součástí dodávky bude přenosný počítač nebo tablet s klávesnicí s operačním systémem Windows 7 a vyšší určený pro archivaci a vizualizaci naměřených dat |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Multispektrální radiometr – 1 kus

- Popis využití zařízení

Automatický multispektrální radiometr pro stanovení celkového ozonu, optické tloušťky aerosolů a vodní páry 
v atmosféře pomocí měření spektrální intenzity slunečního záření na vybraných čarách slunečního spektra. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Úzkopásmový radiometr pro měření ozonu a optické tloušťky aerosolů a vodní páry v atmosféře na vybraných čarách slunečního spektra |  |
| Počet optických kanálů/vlnových délek: min. 10 |  |
| Měření prováděno na některé z těchto vlnových délek: 305, 313, 320, 340, 380, 510, 670, 875, 940, 1020, 1245, 1640 nm |  |
| Šířka kanálů FWHM o vlnové délce 340 až 1020 nm nepřesáhne 12 nm |  |
| Požadovaná přesnost: <5 % |  |
| Kosinova chyba pro SZA 80° a pro vlnové délky 305 až 1020 nm nepřesáhne 12 % |  |
| Napájecí zdroj 90–240 VAC |  |
| Požadovaná délka napájecího a datového kabelu: min. 40 m |  |
| Přenos naměřených dat do počítače pomocí RS232 nebo USB adaptéru |  |
| Software umožňující komunikaci přes sériový port s možností ukládání dat do PC s operačním systémem Windows 7 a vyšší |  |
| Součástí dodávky bude přenosný počítač s operačním systémem Windows 7 a vyšší určený pro archivaci a vizualizaci naměřených dat |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu -30°C až +30 °C |  |
| Rozměry přístroje bez stativu a kabeláže maximálně: 20 x 20 x 50 cm (šířka, výška, délka) |  |
| Hmotnost přístroje bez stativu a kabeláže: <20 kg |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v 1 této příloze smlouvy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v 1 této příloze smlouvy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez navýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).