SEZNAM PŘÍLOH:

- Stavební program

- Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů

- Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení

- Výkonová fáze třetí – Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby

- Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

- Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie

- Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru

- Platební kalendář

- Časový harmonogram

### Příloha č. 1:	Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je kompletní vybourání stávající tělocvičny a jejího zázemí s cílem vybudovat menzu pro výdej stravy vč. zázemí s novou galerií pro multifunkční užití a terasou s bezbariérovým přístupem rampou ve dvoře, která bude propojovat dvorní východy v areálu Masarykovy univerzity, Poříčí 7-9 Brno. Stavba  bude provedena v souladu s ověřovací a objemovou studií vyhotovenou společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno. Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením, zejména volným interiérovým vybavením pro pracovny-kanceláře, jednací místnosti a zázemí.

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novou gastrotechnologií (v 1.NP a galerii). Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele a uživatele.

Objednatel je žadatelem o dotaci v rámci nového investičního programu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ.

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména když se mu nepodaří obstarat zdroje k financování Díla v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Umístění

Areál Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7-9  Brno se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace ustanovené rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6. 4. 1990 pod KULT/402/90/Sev.

Budovy stojí na pozemcích 1682, 1678, katastrální územní Staré Brno.

Popis

Ve stávajících prostorách se současně nachází méně využívaná tělocvična a zázemí tělocvičny. Tato bude zrušena a v jejích prostorách bude zřízena nová menza se zázemím. Vysoká světlá výška tělocvičny umožní vytvoření galerie. Galerie bude využívána jako prostor pro konzumaci menzovní stravy a po dobu výdeje obědů a dále pro fakultní aktivity (studentské, společenské akce, divadelní nebo filmová představení, koncerty apod). Bude požadavek na provozní oddělení galerie u propojovacího schodiště. Venkovní rampa bezbarierově propojí východy z budov ve dvoře.

Přílohy:

Objemová a ověřovací studie 					- viz příloha č. 1A

Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování

soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr			- viz příloha č. 1B

Metodika a koncepce BMS 					- viz příloha č. 1C

### Příloha č. 2: Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů

Příprava Díla, zejména provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází.

V rámci této Výkonové fáze Zhotovitel zejména identifikuje, zajistí nebo provede veškeré doplňující průzkumy, zejména stavebně-technický, studie a měření, zejména hlukové či geodetické, jakož i potřebné analýzy, které jsou nezbytné pro vyhotovení Projektové dokumentace.

Pro potřeby provedení Díla bude Zhotoviteli na žádost zaslán stávající stav předmětných prostor - stavební pasport řešených prostor (půdorysy, řez a pohledy ve formátu .dwg) a umožněn krátkodobý přístup do technologického pasportu MU.

Pro účely Díla  lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese:

http://geoportal.muni.cz/

Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa gishelp@ics.muni.cz.

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Generální projektant menzy PdF“, v těle zprávy následující informace:

- jméno a příjmení žadatele,

- obchodní firma,

- e-mailová adresa žadatele.

### Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení Stavby vyhovující zadání Objednatele, zejména objemové a ověřovací studii vypracované společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno, jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy, doměřením a dalším zajištěným vstupním podkladům, požadavkům profesních projektantů a požadavkům na dodávku a montáž  rozvodů a zařízení SILPr, SLP, ZTI, nových rozvodů a zařízení vzduchotechniky, MaR, BMS,y PBŘ a požadavkům BOZP;

- příp. další úpravy návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle postupu plnění Smlouvy.

### Podrobnější členění a obsah

- návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků;

- návrh musí respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče;

- návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů;

- návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí.

- Architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat alespoň:

Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení

- popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech

- popis provozních a prostorových vztahů

- přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele

Grafické přílohy

- situační výkresy – umístění objektů  na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)

- půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100

- řezy v měřítku 1:100

- pohled na Stavbu (aktuální objekt) v měřítku 1:100

- charakteristické detaily

- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

- výkres dotčených částí (aktuální objekt)

### Příloha č. 4: 	Výkonová fáze třetí – Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování plánu organizace výstavby, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací;

- vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení;

- projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace;

- projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení i s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);

- podání žádosti o vydání Společného povolení SÚ, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;

- účast na řízeních pro vyhotovení Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení umožňující další přípravu a realizaci Výstavby včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky;

- doplnění podkladů pro vydání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle požadavků stavebního úřadu;

- obstarání pravomocného Společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci Výstavby včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky;

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;

- půdorysy místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst.

### Podrobnější členění a obsah Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení

### Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ či Vyhlášky 499. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu Stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Výstavby.

### Příloha č. 5: 	Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr

### dodavatele stavby

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a respektující podmínky Společného povolení a metodik Objednatele;

- vypracováním Dokumentací pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Vyhlášky 499 (dále také jen „realizační dokumentace“) včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání;

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 499, vypracování Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 169;

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“);

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná;

- poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;

- poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno.

### Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

### Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena realizační dokumentací doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

### Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží;

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem Zadávacího řízení v nabídce respektována (od kterých se nesmí odchýlit);

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení  Rozpočtu a Souhrnného rozpočtu.

### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

### Souhrnný soupis prací bude obsahovat součty všech dodávek a služeb, stavebních prací, technologických celků

### Příloha č. 6: 	Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování návrhu interiérového vybavení, doplnění orientačního systému a návrhu gastrotechnologie pro potřeby Výstavby, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem;

- vypracování samostatné dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, doplnění orientačního systému a samostatné dokumentace  pro výběr dodavatele gastrotechnologie sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti; dokumentace gastrotechnologie bude obsahovat v 1NP návrh menzy pro výdej jídel a v galerii gastrotechnologii kavárenského typu;

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr);

- vypracování samostatných Rozpočtů;

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie a hodnocení nabídek;

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná;

- poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;

- poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno.

### Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie

### Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie se rozumí dokumentace obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku a technologií. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového a gastrotechnologie budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, gastrotechnologie, popřípadě jeho variabilitu;

- vypracování konceptu řešení interiéru a gastrotechnologie, upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace;

- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem;

- vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového včetně jeho přesného umístění a barevného řešení;

- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení a gastrotechnolobie všech řešených prostor a ploch;

- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů;

- vypracování výkazu výměr a Rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.

### Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie bude tvořena

- projektem typového a atypického interiérového vybavení četně jeho přesného umístění a barevného řešení, projektem gastrotechnologie;

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch. rozpočtem;

- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Rozpočtu.

### Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

### Příloha č. 7: 	Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru

### V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní;

- poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace;

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním;

- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci;

- účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace;

- prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele;

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde;

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat;

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby;

- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli po objektech (pavilonech);

- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení po objektech (pavilonech);

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu;

- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;

- spolupracovat při odevzdání a převzetí ostatních prací, dodávek a služeb Dodavatelů v rámci Výstavby;

- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele;

- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS a správců sítí po pravomocná rozhodnutí správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením

- poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Výstavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

### Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

Příloha č. 8: 	Platební kalendář

| Výkonová fáze | Cena Výkonové fáze | POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů | 4 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení | 8 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze třetí - Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby | 35% z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení |  |  |  |  |
| Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby | 37 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy | Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby |  |  |  |  |
| Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie | 8 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy | Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele interiérového vybavení |  |  |  |  |
| Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru | 6.A | 3 % z Ceny díla | Zádržné se neuplatňuje |  |  |  |  |
|  | 6.B | 3 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |
|  | 6.C | 2 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |

### Příloha č. 9: 	Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |
| --- |
| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy |
| 1 | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 30 |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 30 |
| 2 | Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení | 30 |
| 3 | Předání Společné projektové dokumentace pro společné povolení k projednání a plánu organizace výstavby | 60 |
|  | Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek Předání žádosti o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady Předání pravomocného Společného povolení | bez zbytečného odkladu |

| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od výzvy Objednatele |
| --- | --- | --- |
| 4 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazů výměr, Rozpočtů a Souhrnných rozpočtů. | 80 |
| 5 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie včetně výkazů výměr a Rozpočtů | 90 |
| 6 | Výkon Autorského dozoru - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem | Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatelů |
|  | Výkon Autorského dozoru – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve |  |
|  | Výkon Autorského dozoru – předání dodávek interiéru a gastrotechnologie Dodavateli a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |