Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Automatický systém pro měření CO2 substrátu – 1 kus

- Popis využití zařízení

- Přístroj je určen pro terénní měření, konkrétně pro dlouhodobé sledování výměny CO2 z půdy, respektive půdního povrchu a NECR (čistá ekosystémová emise uhlíku). Přístroj má automatizovanou konstrukci, tj. komora přístroje je umístěna nad měřeným povrchem půdy nebo nízkou vegetací pokrývající půdní povrch. Komora je tedy přimknuta k měřenému povrchu pouze během krátkodobých měření. Mezi měřeními musí být povrch měřeného půdního povrchu / vegetačního krytu půdy vystaven přirozeným změnám okolních podmínek. Přístroj musí být programovatelný (interval měření, hustota záznamu dat apod.), Sběr a ukládání dat musí probíhat v plně automatickém režimu, tedy bez jakéhokoli zásahu člověka po dlouhou dobu instalace přístroje na stanovišti (jednotky týdnů). Přístroj by měl umožňovat nepřetržité měření hodnot respirace a výměny oxidu uhličitého mezi půdou a ovzduším. Rovněž přístroj musí být schopen měřit změny koncentrace oxidu uhličitého plošek pokrytých nízkou vegetací včetně půdních krust, lišejníků, mechů a nízkých tundrových rostlin.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj je automatizovaný, vybavený řídící a záznamovou jednotkou, akumulátorovou jednotkou pro autonomní dlouhodobé měření - 10 dní (s nejméně jedním 10minutovým měřením za hodinu) | (Dodavatel uvede ANO/NE) a poskytne seznam částí tvořících celý měřící systém s detailní specifikací jednotlivých částí |
| Přístroj je robustní a vhodný pro přenášení a měření v terénu a je schopen pracovat (otevřít / zavřít komoru, měřit CO2, zaznamenat data) autonomně (bez přítomnosti obslužné osoby) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vysoká přesnost analyzátoru infračerveného plynu CO2 (IRGA) 0 – 850ppm s rozlišením 1ppm CO2 (při standardní teplotě a tlaku) nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/NE) a uvede přesnost měření IRGA |
| Průtok vzduchu lze řídit v rozsahu min 0,3 až 4,0 litrů/ min s přesností +/- 3% nebo vyšší | (Dodavatel uvede ANO/NE) a skutečné hodnoty |
| Velikost a rozměry komory Průměr komory je nejméně 20 cm Objem komory min 1 litr (nebo větší) | (Dodavatel uvede ANO/NE) a uvede velikost a rozměry komory |
| Přístroj je dodáván s komorou nebo komorami pro měření: 1) tmavý - pro měření dýchání v půdě při nastavení otevřeného (diferenciálního) systému a nastavení obvodu (uzavřeného okruhu). 2) transparentní - pro měření čisté výměny CO2 na úrovni ekosystému (NECR: net ecosysytem carbon exchange rate) | (Dodavatel uvede ANO/NE) a uvede počet komor a jejich technické specifikace |
| Celý systém má senzor pro měření fotosynteticky aktivní radiace (PAR) a komora (komory) je (jsou) vybavena(y) vestavěným snímačem vnitřní teploty | (Dodavatel uvede ANO/NE) a uvede technické specifikace čidla PAR a čidla teploty |
| Software pro ovládání zařízení umožňuje ukládat získaná data do paměti přístroje, vytvářet datové soubory a přenášet je do externího notebooku | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení