Minimální technické požadavky

Název technologie / vybavení:

Tělový pletysmograf s možností určení strukturálního složení lidského těla

Stručný popis technologie:

Jedná se o celotělový vzduchový pletysmograf, který umožňuje určit strukturální rozložení lidského těla z hlediska podílu tukové a bez-tukové tkáně v těle metodou celotělové denzitometrie.

| Dodavatel | Doplní dodavatel do nabídky |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplní dodavatel do nabídky |
| Typ/model | Doplní dodavatel do nabídky |
| Celotělový pletysmograf s možností určení strukturálního složení lidského těla |
| Kompletní, plně funkční celotělový vzduchový pletysmografický systém (na principu celotělové denzitometrie) k určení strukturálního složení lidského těla (podílu tukové a bez-tukové tkáně) u dospělé i dětské populace, včetně přesného měření tělesné hmotnosti, zpracování naměřených dat (včetně software) a jejich tisku. |
| Zařízení musí umožňovat měření minimálně těchto parametrů: určení podílu tukové a bez-tukové tkáně na celkové tělesné hmotnosti subjektu (fat and fat-free mass) v [% a kg popř. lb], klidový energetický výdej (resting metabolic rate) v [kcal/den], celkový denní energetický výdej (total daily energy expenditure) v [kcal/den] |
| Délka trvání vyšetření max. 6 min |
| Export dat minimálně ve formátu v cvs do Excelu |
| Limitace osob pro vyšetření: Zařízení musí umožňovat měření také osob s hmotností do 200kg |
| Pokud je nutná kalibrace přístroje uživatelem, součástí dodávky musí být i vybavení nutné pro kalibraci |
| Hmotnost přístroje je max. 150kg |
| Další požadavky |
| Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) |
| Zadavatel požaduje předvedení přístroje, ověření parametrů u objednavatele a zaškolení obsluhy přístroje na pracovišti objednatele v českém nebo anglickém jazyce |
| Zadavatel požaduje zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje |