Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Bateriový blok pro ostrovní systém Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005226 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

Předmět plnění: Bateriový blok pro ostrovní systém

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

Předmětem plnění je bateriový blok pro ostrovní systém, který bude instalován na České vědecké stanici v Antarktidě; specifické místo a podmínky provozu určují nároky na dodané zařízení.

Poptávaný bateriový blok sestává z uzavřených NiCd článků s elektrodami s vláknitou strukturou FNC pro zajištění splnění požadavku maximální kompatibility se stávajícím systémem (aktuálně používaný blok sestává z akumulátorů Hoppecke FNC 484 LR, které se již podle našich informací nevyrábějí).

Kapacita poptávaného bloku musí být min. 450 Ah, jmenovité napětí: 48 V. Vyžadujeme odolnost proti nízkým teplotám, minimální nároky na údržbu. Předpokládáme vysokou potřebu univerzálnosti použití (kolísání odběru během dne, cca 3 měsíce častého nabíjení a vybíjení, 9 měsíců bez možnosti dobíjení během zazimování stanice).

Při předpokládaném počtu 80 článků nesmí rozměr každého jednoho článku přesáhnout (mm) L 205 W 210 H 405 (omezený prostor pro instalaci).

Termín dodání: do konce roku 2018.

| Technické parametry | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Hmotnost a rozměry sestavy | Uveďte skutečnou hodnotu |
| Pracovní teplotní rozsah + odolnost extrémním teplotám ve vypnutém stavu | Uveďte skutečnou hodnotu |
| Teplotní vlastnosti elektrolytu | Popište technické řešení Uveďte skutečnou hodnotu |
| Záruční podmínky | Uveďte skutečnou hodnotu |
| Dodací podmínky | Uveďte skutečnou hodnotu |
| Dostupnost servisu a možnost konzultací po telefonu | Uveďte skutečnou hodnotu |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: