PŘÍLOHA č. 1: Technické podmínky

Prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Část 1 - seismologické aparatury Quanterra Q330S+

seismologické aparatury Quanterra Q330S+: celkem 6 kusů, z toho 5 tříkanálových a 1 šesti kanálová

- Typové označení nabízeného zařízení

Quanterra Q330S+

- Dodávka, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 24 bitový analogově-digitální převodník |  |
| vstupní napěťový rozsah 40 V peak-peak při zesílení 1 |  |
| zesílení na kanál nastavitelné na 1 a 32 |  |
| kompozitní vstupní filtry typu lineární nebo minimální fáze FIR |  |
| vzorkovací rychlost 1000 Hz – 1 Hz |  |
| časová základna synchronizovaná přijímačem GPS časových značek |  |
| přenos dat, komunikace na rozhraní ethernet a serial, full duplex a nízká latence |  |
| provozní teplotní rozsah dle specifikace od -20 °C do 50 °C |  |
| generování kalibračního signálu step, sine, random |  |
| SOH kanál s informacemi o teplotě, napětí, stavu GPS … |  |
| vnitřní paměť pro ukládání seismických dat 64MB |  |
| síťové rozhraní Ethernet 10/100, full IP protocol stack |  |
| dohledový port se sériovým rozhraním |  |
| datové úložiště – 2x USB, kapacita paměťového media 64 GB |  |
| naměřená data lze posílat až na tři adresy a zároveň se ukládají do datového úložiště |  |
| maximální rozměry 500 x 120 x 250 mm |  |
| průměrná spotřeba 0,75 W pro 3 seismické kanály |  |
| vstupní impedance > 100 kohm při zesílení 1 |  |
| vstupní impedance > 1000 kohm při zesílení 32 |  |
| aktivní GPS přijímací anténa |  |
| webové rozhraní pro kontrolu a konfiguraci seismického registračního zařízení a datového úložiště |  |
| SSH server pro vzdálený přístup a stahování dat z datového úložiště |  |
| software pro dohled a konfiguraci zařízení, kontrolu SOH kanálu |  |
| software pro ukládání dat v reálném čase |  |
| software pro prohlížení uložených dat |  |
| kabel pro připojení rychlostního snímače do seismického vstupu |  |
| registrační zařízení 3 kanály … 5 ks registrační zařízení 6 kanálů … 1 ks |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE.

Část 2 - seismometry Sercel  L4C-3D

7 kusů seismometrů Sercel  L4C-3D

- Typové označení nabízeného zařízení

Sercel L4C-3D

- Dodávka, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Pasivní třísložkový seismometr |  |
| vlastní frekvence 1 Hz s odchylkou < 0,1 % |  |
| měří rychlost pohybu půdy v osách X, Y a Z |  |
| minimální citlivost snímače 270 V/m/s |  |
| impedance měřící cívky < 6000 ohm |  |
| hodnota tlumícího odporu pro kritické tlumení je < 15 000 ohm |  |
| Humbuck konstrukce vinutí měřících cívek |  |
| maximální výchylka měřící cívky je > 6 mm |  |
| vestavěná kalibrační cívka |  |
| teplotní rozsah od -20 do + 50 °C |  |
| vodotěsné pouzdro |  |
| kabel pro připojení rychlostního snímače do seismického vstupu |  |
| kabel 50 ft … 5 ks kabel 10 ft … 2 ks |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE.