Technická specifikace:

Automatický extraktor velkoobjemový – 1 ks

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro izolaci a prekoncentraci širokého spektra organických polutantů (polárních i nepolárních na základě použitého extrakčního činidla) z pevných matric životního prostředí (půda, sediment, biota, vzdušná prašnost). Přístroj je programově řízený s pamětí. Umožňuje současné zpracování minimálně 4 vzorků. Náhradní díly jsou plně kompatibilní s dodávaným extraktorem. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 4-pozicový nezávislý systém (každá pozice má vlastní řízení, je možno například přerušit extrakci na jedné pozici, zatímco ostatní v extrakci pokračují) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inertní systém (PTFE a nebo sklo), možnost opakovaného použití bez nutnosti rozebrání a dekontaminace jednotlivých dílů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro stopovou organickou analýzu (PCBs, OCPs, PBDEs, PCDDs/Fs, PFC) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované typy extrakce: „klasický“ Soxhlet, horký Soxhlet (samostatný ohřev prostoru extrakční patrony – „těla“ extraktoru), prokapávání, kontinuální extrakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem extrakční nádobky na rozpouštědlo v rozsahu 230 - 260 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Objem „těla“ extraktoru – extrakčního prostoru v rozsahu 260 - 350 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zakoncentrování extraktu, možnost přívodu inertního plynu (např. dusík) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Programátor s pamětí min. 40 programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost práce s výševroucími rozpouštědly (bod varu nad 130°C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro předpokládaná rozpouštědla: dichlormethan, aceton, n-hexan, methanol, toluen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou 2 kusy kompatibilních optických čidel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.