Technická specifikace:

Server A - Souborový server

Popis přístroje a jeho využití

Na serveru budou instalovaný aplikace pro správu projektových a vědeckých dat Recetoxu (databázové 
a souborové služby, KVM a další.) Server bude umožňovat vědeckým skupinám přístup k datům a softwarovým službám tímto umožní jejich sdílení napříč vědeckými skupinami. Server dále automaticky zajistí zálohování uvedených dat dle zálohovacího plánu Recetoxu. Server bude zapojen do datové infrastruktury Recetoxu.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Skříń (CHASSI) 2U, montáž do racku, přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí, vizuálně-barevně identifikovatelné hot-plug komponenty Server podporuje min. 18 x 3,5" diskové sloty typu hot-plug Server akceptuje disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD¦SSD nebo jejich libovolné kombinace Disky 16 x 8TB 7.2K RPM HDD 2 x 480GB, životnost 2,9 PBW, lineární rychlost čtení/zápis 500/470 MB/s Náhodné čtení/zápis 70000/58000 IOPS Interface • min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 • min. 1x interní USB 3.0 port – určený pro management serveru • dedikovaný LAN management port • min. 2x VGA port • sériový port • stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) Rozšiřující sloty • min. 4x PCIe slot Gen3, z toho min. 1x16, každý min. 75W Flash/USB Drive • možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru • možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB) • možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Procesor (CPU) 2x CPU, min. 6 jader, passmark min.5200, TDP max. 85W | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| RAM min. 128 GB RAM DDR 4 2667 MT/s, 24 slotů max. kapacita 1,5 TB, podpora pamětí RDIM, LRDIMM, NVDIMM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| DISKOVÝ ŘADIČ Minimální vlastnosti řadiče: • typu SAS, x8 PCI Express 3.1 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 6/12 Gbps technologie rozhraní disků, 12 Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora šifrování dat na discích (SED) • přímý přístup na SSD • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • min. 8GB zálohované cache | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájecí zdroje 2 x min. 1100 W redundance, hot-plug | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Síťové porty min. 2x 10 Gbit RJ-45 + min. 2x 1Gbit RJ-45 onboard (karta nezabírá PCIe slot) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Management a vzdálená správa • vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • dedikovaný management Ethernet a USB port • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • webové rozhraní HTML5 • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, SSH, Telnet, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes SMB 3.0 • zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory, možnost vytváření lokálních účtů uživatelů • bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně sdílené prostoru nebo diskového obrazu • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • uložení profilů na interní kartu SD min. 16GB • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • možnost správy více serverů z jedné konzole bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů • automatický update z ftp serveru výrobce hardware | Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Kompatibilita OS • Ubuntu® LTS • Citrix® XenServer® 7.1 • Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V • Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 • SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Podpora a servis • bezplatná aktualizace firmware min. po dobu záruční lhůty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Server B - Zálohovací  server

Popis přístroje a jeho využití

Server bude zapojeno do datové infrastruktury Recetoxu a bude plnit funkci zařízení pro uchovávání pracovních dat uživatelů, ostatních síťových a serverových služeb. Uložená data budou ve formě typů záloh dle určení zálohovacího plánu Recetoxu.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Skříň (CHASSI) 2U, montáž do racku, přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí, vizuálně identifikovatelné hot-plug komponenty. Server podporuje min. 18 x 3,5" diskové sloty typu hot-plug. Server akceptuje disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD¦SSD nebo jejich libovolné kombinace. Disky 18 x 8TB 7.2K RPM HDD, Interface • min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 • min. 1x interní USB 3.0 port – může být určen pro management • dedikovaný LAN management port • min. 2x VGA port • sériový port • stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) Rozšiřující sloty • min. 4x PCIe slot Gen3, z toho min. 1x16, každý min. 75W Flash/USB Drive • možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru • možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB) • možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Procesor (CPU) 1x CPU, min. 6 jader, passmark min. 5200, TDP max. 85W, možnost rozšíření na 2x CPU (počet požadovaných CPU neovlivňuje plnohodnotné použití onboard HW serveru) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| RAM 64 GB RAM DDR 4 2667 MT/s, 24 slotů max. kapacita 1,5TB, podpora pamětí RDIM, LRDIMM, NVDIMM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| DISKOVÝ ŘADIČ Minimální vlastnosti řadiče: • typu SAS, x 8 PCI Express 3.1 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12 Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora šifrování dat na discích (SED) • přímý přístup na SSD • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • min. 8 GB zálohované cache • volba režimu RAID nebo HBA | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Napájecí zdroje 2x min. 1100W redundance, hot-plug | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Síťové porty Požadujeme celkem minimálně: min. 2x 10Gbit RJ-45 + 2x 1Gbit RJ-45 onboard (karta nezabírá PCIe slot) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Management a vzdálená správa • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • dedikovaný management Ethernet a USB port • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • webové rozhraní HTML5 • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, SSH, Telnet, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes SMB 3.0 • zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory, možnost vytváření lokálních účtů uživatelů • bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně sdílené prostoru nebo diskového obrazu • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • uložení profilů na interní kartu SD min. 16GB • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • možnost správy více serverů z jedné konzole bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů • automatický update z ftp serveru výrobce hardware | Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Kompatibilita • Ubuntu® LTS • Citrix® XenServer® 7.1 • Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V • Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 • SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Podpora a servis • bezplatná aktualizace firmware min. po dobu záruční lhůty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Server C - Server- router

Popis přístroje a jeho využití

Server bude v pozici hlavního řídícího prvku datové sítě centra. Zařízení je náhradou za současný hlavní řídící prvek sítě. Zařízení bude poskytovat služby dhcp, fw, bind, které jsou nutné pro bezproblémový chod Recetoxu. Systémové konfigurace budou zálohovány na server Recetoxu (souborový a zálohovací  server).

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Skříň (CHASSI) 1U, montáž do racku, přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí, barevně identifikovatelné hot-plug komponenty. Server podporuje min. 8 x 2,5" diskové sloty typu hot-plug. Server akceptuje disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD¦SSD nebo jejich libovolné kombinace. Interface • min. 3x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 • USB port pro management (nejlépe interní) • dedikovaný LAN management port • min. 2x VGA port • sériový port Rozšiřující sloty • min. 2x PCIe slot Gen3 x16, LP Flash/USB Drive • možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru • možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Procesor (CPU) 1x CPU, min 6 jader, passmark min. 5200, TDP max. 85W (možnost osadit dvěma CPU) (počet požadovaných CPU neovlivňuje plnohodnotné použití onboard hardwarových prvků serveru) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| RAM min. 64 GB RAM DDR 4 2667 MT/s, 16 slotů max. kapacita 512 GB, podpora pamětí RDIM, LRDIMM, NVDIMM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| DISKY 2 x 600GB 10K RPM HDD, 2,5“ (disky kompatibilní se serverovým řešením) | Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| DISKOVÝ ŘADIČ Minimální vlastnosti řadiče: • typu SAS, x8 PCI Express 3.1 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora šifrování dat na discích (SED) • podpora až 64 logických disků • přímý přístup na SSD • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • min. 2 GB zálohované cache volba režimu RAID nebo HBA | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Napájecí zdroje 2x min. 550W, redundance | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Síťové porty Požadujeme celkem minimálně: min. 4x 10Gbit RJ-45 + 4x 1Gbit RJ-45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Management a vzdálená správa • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • dedikovaný management Ethernet a USB port • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • webové rozhraní HTML5 • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, SSH, Telnet, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes SMB 3.0 • zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory, možnost vytváření lokálních účtů uživatelů • bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně sdílené prostoru nebo diskového obrazu • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • uložení profilů na interní kartu SD min. 16GB • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • možnost správy více serverů z jedné konzole bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů • automatický update z ftp serveru výrobce hardware | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Kompatibilita • Ubuntu® LTS • Citrix® XenServer® 7.1 • Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V • Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 • SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Podpora a servis • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.