Technická specifikace:

Bioreaktor na kultivaci sféroidů savčích buněk (2ks)

Bioreaktor  A (1ks) - Bioreaktor na kultivaci sféroidů savčích buněk (8 pozic)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení bude sloužit jako prostředek základního biologického a toxikologického in vitro výzkumu, který 
pro spolehlivou predikci in vivo účinků vyžaduje co nejvěrohodnější simulaci podmínek a procesů probíhajících 
v živých tkáních. Zařízení umožní tzv. třídimenzionální laboratorní kultivaci savčích adherentních buněk 
a buněčných linií, konkrétně formování a dlouhodobou (desítky dnů až několik týdnů) kultivaci mnohobuněčných útvarů (sféroidů). Zařízení umožní dynamickou kultivaci těchto mnohobuněčných útvarů v podmínkách napodobujících fyziologické mikroprostředí v savčích tkáních in vivo, které se vyznačuje třídimenzionální buněčnou architekturou, nízkými hodnotami smykových sil, nízkou úrovní turbulentního proudění a vysokými koeficienty přestupu hmoty. V kapalném prostředí, kterým bude tekuté médium pro kultivaci savčích buněk a tkáňových kultur, budou buňky a sféroidy udržovány ve vznosu bez kontaktu s pevným podkladem, a to bez nutnosti použití mikročástičových nosičů nebo lešení, např. pomocí zařízení na principu simulované mikrogravitace.

Zařízení bude umístěno do CO2/O2 inkubátoru a kompatibilní s provozem v těchto podmínkách. Ovládací prvky zařízení budou umístěny mimo inkubátor a se zařízením budou komunikovat tak, aby bylo umožněno uzavření inkubátoru bez vlivu na vnitřní atmosféru a zároveň aby byla možná kontrola, regulace a napájení zařízení 
bez nutnosti otevírání inkubátoru.

Technické řešení využívá pro kultivaci sféroidů individuálně připojitelné jednorázové kultivační nádoby. Nádoby z průhledného materiálu umožňují vizuální kontrolu kultivovaných buněk a zajišťují kontinuální aseptickou výměnu plynů mezi kapalným médiem a atmosférou inkubátoru. Kultivační nádoby umožňují uzavírat vstupy pro doplňování média nebo odběr kultivovaného materiálu uzávěry typu Luer Lock.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení umožňuje šetrnou kultivaci třídimenzionálních mnohobuněčných útvarů (sféroidů) savčích buněk v dynamickém kultivačním systému, který zajišťuje: - udržení sféroidů ve vznosu bez přilnutí k pevnému podkladu, tj. bez nutnosti použití nepřilnavých povrchů, mikročásticových nosičů nebo lešení - pohyb kultivačního média pro dosažení vysokých koeficientů přestupu hmoty pro dostatečnou výživu a okysličování mnohobuněčných útvarů - nízké hodnoty smykových sil a turbulentního proudění, aby nedocházelo nefyziologickému narušování integrity sféroidů a byla zabezpečena uniformita jejich velikostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a princip kultivace) |
| Zařízení obsahuje základnu s min. 8 pozicemi pro ukotvení kultivačních nádob | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Základna zařízení pro upevnění kultivačních nádob svými rozměry nepřesahuje 25 x 25 x 25 cm (d x š x v) a je umístitelné do CO2/O2 inkubátoru o objemu 50 l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Základna zařízení pro upevnění kultivačních nádob je schopna dlouhodobého chodu v podmínkách CO2 inkubátoru (od laboratorní teploty až do 40C, 0% až 100% relativní vlhkost) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pozice lze kultivačními nádobami osazovat nezávisle na sobě, je umožněno opakované připojování a odpojování kultivačních nádob pro účely plnění médiem, výměnu média nebo sběr materiálu, které mohou být prováděny asepticky, mimo inkubátor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pozice zařízení jsou osaditelné kultivačními nádobami v rozsahu objemů min. 10 ml až 50 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. 4 pozice s kultivačními nádobami mohou být ovládány nezávisle | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kontrolní jednotka, kterou lze umístit mimo inkubátor, je osazená zobrazovačem a umožňuje kompletní ovládání zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrické napájení (220V/50-60Hz, zásuvka typ E) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je min 16 ks sterilně balených jednorázových kultivačních nádob o objemu 10 ml kompatibilních se systémem, včetně uzávěrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky jsou min 4 ks sterilně balených jednorázových kultivačních nádob o objemu 50 ml kompatibilních se systémem, včetně uzávěrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Bioreaktor B (1ks) - Bioreaktor na kultivaci sféroidů savčích buněk (4 pozice)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení bude sloužit jako prostředek základního biologického a toxikologického in vitro výzkumu, který 
pro spolehlivou predikci in vivo účinků vyžaduje co nejvěrohodnější simulaci podmínek a procesů probíhajících 
v živých tkáních. Zařízení umožní tzv. třídimenzionální laboratorní kultivaci savčích adherentních buněk 
a buněčných linií, konkrétně formování a dlouhodobou (desítky dnů až několik týdnů) kultivaci mnohobuněčných útvarů (sféroidů). Zařízení umožní dynamickou kultivaci těchto mnohobuněčných útvarů v podmínkách napodobujících fyziologické mikroprostředí v savčích tkáních in vivo, které se vyznačuje třídimenzionální buněčnou architekturou, nízkými hodnotami smykových sil, nízkou úrovní turbulentního proudění a vysokými koeficienty přestupu hmoty. V kapalném prostředí, kterým bude tekuté médium pro kultivaci savčích buněk a tkáňových kultur, budou buňky a sféroidy udržovány ve vznosu bez kontaktu s pevným podkladem, a to bez nutnosti použití mikročástičových nosičů nebo lešení, např. pomocí zařízení na principu simulované mikrogravitace.

Zařízení bude umístěno do CO2/O2 inkubátoru a kompatibilní s provozem v těchto podmínkách. Ovládací prvky zařízení budou umístěny mimo inkubátor a se zařízením budou komunikovat tak, aby bylo umožněno uzavření inkubátoru bez vlivu na vnitřní atmosféru a zároveň aby byla možná kontrola, regulace a napájení zařízení 
bez nutnosti otevírání inkubátoru.

Technické řešení využívá pro kultivaci sféroidů individuálně připojitelné autoklávovatelné i jednorázové kultivační nádoby. Nádoby z průhledného materiálu umožňují vizuální kontrolu kultivovaných buněk a zajišťují kontinuální aseptickou výměnu plynů mezi kapalným médiem a atmosférou inkubátoru. Kultivační nádoby umožňují uzavírat vstupy pro doplňování média nebo odběr kultivovaného materiálu uzávěry typu Luer Lock.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení umožňuje šetrnou kultivaci třídimenzionálních mnohobuněčných útvarů (sféroidů) savčích buněk pomocí v dynamickém kultivačním systému, který zajišťuje: - udržení sféroidů ve vznosu bez přilnutí k pevnému podkladu, tj. bez nutnosti použití nepřilnavých povrchů, mikročásticových nosičů nebo lešení - pohyb kultivačního média pro dosažení vysokých koeficientů přestupu hmoty pro dostatečnou výživu a okysličování mnohobuněčných útvarů - nízké hodnoty smykových sil a turbulentního proudění, aby nedocházelo nefyziologickému narušování integrity sféroidů a byla zabezpečena uniformita jejich velikostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a princip kultivace) |
| Zařízení obsahuje základnu s min. 4 pozicemi pro ukotvení kultivačních nádob | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Základna zařízení pro upevnění kultivačních nádob svými rozměry nepřesahuje 25 x 25 x 25 cm (d x š x v) a je umístitelná do CO2/O2 inkubátoru o objemu 50 l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Základna zařízení pro upevnění kultivačních nádob je schopna dlouhodobého chodu v podmínkách CO2 inkubátoru (od laboratorní teploty až do 40C, 0% až 100% relativní vlhkost) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pozice lze kultivačními nádobami osazovat nezávisle na sobě, je umožněno opakované připojování a odpojování kultivačních nádob pro účely plnění médiem, výměnu média nebo sběr materiálu, které mohou být prováděny asepticky, mimo inkubátor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pozice zařízení jsou osaditelné kultivačními nádobami v rozsahu objemů min 1 ml až 50 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Každé pozice s kultivační nádobou je ovládána nezávisle | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kontrolní jednotka, kterou lze umístit mimo inkubátor, je osazená zobrazovačem a umožňuje kompletní ovládání zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrické napájení: (220V/50-60Hz, zásuvka typ E) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou min. 4 ks autoklávovatelných kultivačních nádob o objemu 10 ml kompatibilních se systémem a min. 2 ks autoklávovatelných kultivačních nádob o objemu 4 ml, včetně uzávěrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.