Technické podmínky

Externí služby na zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity

Popis zakázky

Předmětem zakázky jsou odborné služby zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity, a to:

- 3D charakteristika vlastností jurských hornin z hlediska pórovitosti a propustnosti v návaznosti na mineralogické složení horninotvorných minerálů a novotvořených minerálů v pórovém prostředí, 3D charakteristika kolektorských vlastností neogenních hornin;

- Rozložení geochemických vlastností vrstevních vod a fluid na základě archivních údajů a doplňkových analýz v návaznosti na zpracování karotážních dat, litologii hornin v zájmové oblasti a prostorové rozložení geotermických dat v 3D.

Předpokladem realizace služby je přístup ke specifickým datům z vrtných průzkumů včetně jader. Požadovány jsou údaje o kolektorských vlastnostech hornin z oblasti:

(a) výskytu jurských hornin a

(b) jejich předpokládané přítokové oblasti s výskytem neogenních sedimentů.

Jurské a neogenní horniny jsou relevantní pro řešení problematiky formování termálních vod ve strukturách 
v širším okolí Pasohlávek vymezených polygonem - viz Obr. 1 a Obr. 2.

Jižní hranicí polygonu tvoří státní hranice ČR/Rakousko, východní hranicí linie Mikulov – Vranovice, severní hranicí linie Vranovice – Pohořelice – dále k okraji ČM, západní hranice je okraj karpatské předhlubně přibližně v linii Miroslav – Lechovice – Tasovice – dále ke státní hranici ČR/Rakousko.

Vrty situované mimo vymezený polygon nejsou pro řešení projektu významné a data z nich nejsou požadována. V rámci plnění zakázky je požadované zpracování karotážních dat jednotlivých vrtů využitelných především k získání informací o kolektorských vlastnostech hornin (akustická, hustotní a neutronová karotáž) a litologii (gama karotáž, spontánní potenciál a odporové metody) jurských a neogenních hornin v zájmové oblasti. Kolektorskými vlastnostmi se rozumí permeability (event. hydraulické vodivosti) a pórovitosti hornin.

Požadované jsou informace z vrtů Pasohlávky 1, Pasohlávky 2G, Pouzdřany 1, Mikulov 1, Nový Přerov 5, Nový Přerov 4, Dunajovice P1, Březí 1, Dunajovice 1, Dunajovice 2, Nový Přerov 3, Nový Přerov 2, Mikulov 1, Ivaň 1, Pohořelice 1, Brod1, Mušov 1, Mušov 2, Mušov 3, Hrušovany 1,  Nový Přerov 1, Novosedly 1, Pouzdřany 1 
a Pohořelice 3. Součástí zakázky je poskytnutí seismokarotážních dat, výsledků čerpacích zkoušek, chemických analýz vod, petrofyzikálních analýz vzorků vrtních jader a měření ustálených teplot z výše uvedených vrtů v zájmové oblasti. Výše uvedený seznam vrtů může být po vzájemné dohodě zadavatele a dodavatele doplněn 
o další vrty nacházející se ve vymezeném polygonu.

Obr. 1

Obr. 2

Požadované činnosti/výstupy:

- pro oddíl A):

- Závěrečný výstup - výzkumná zpráva.

- Dílčí výstup - databáze vrtů oblasti (ve formátu *.xls) se základními archivními informacemi (termín odevzdání do 03/2019).

- Dílčí výstup – mapy a 3-D model povrchů a bází jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do 06/2019).

- Dílčí výstup – zpráva o vyhodnocení karotážních a seismokarotážních dat (termín odevzdání do 07/2019).

- Dílčí výstup – mapy a 3-D model porozit jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do 07/2019).

- Dílčí výstup – mapy a 3-D model permeability (event. hydraulických vodivostí) jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do 07/2019).

- pro oddíl B):

- Závěrečný výstup - výzkumná zpráva.

- Dílčí výstup - mapy a 3-D model saturace jednotlivých fluid (voda a doprovodná fluida) v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do 07/2019).

- Dílčí výstup – mapy a 3-D model hydrochemických typů vod a mineralizací vod v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do 07/2019).

- Dílčí výstup - mapy a 3-D model rozložení teplot a teplotních vodivostí hornin v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do 07/2019).

Všechny výše uvedené mapy a 3D modely předá dodavatel v elektronické verzi použitelné pro SW Surfer.

Pro řešení zakázky se předpokládá využití následujícího přístrojového vybavení:

- polarizační a fluorescenční mikroskopie,

- práškový roentgen difrakční analyzátor jílových minerálů v pórech hornin,

- elektronový rastrovací mikroskop (SCAN)

- přístroj pro analýzu kationtovou výměnnou kapacitu (KVK)

- průtočná centrifuga pro separaci jílových minerálů pod 0,2 mikrometru

Pro řešení zakázky se očekává použití tohoto programového vybavení:

- programy pro interpretaci karotážních měření a seismických profilů, konstrukci strukturních map, map specifických vlastností, geologických profilů a 3D modelů (např. Petrel, Petromod, Strater, Voxler),

- program pro obrazovou analýzu a vyhodnocování mikroskopické distribuce pórů.

Období realizace zakázky: 01/2019 – 08/2019