Magnetronové hlavy pro rozprašování vodivých i nevodivých terčů – 2 kusy

Popis přístroje a jeho využití

Dvě magnetronové hlavy vhodné pro depozici tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování z vodivých 
i nevodivých terčů o průměru dva palce. Hlavy mají integrovanou manuální clonu a jsou osazeny na přírubě 
ISO-K100. Minimální technické požadavky platí pro každou z magnetronových hlav.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Magnetronová hlava pro depozici tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování z vodivých i nevodivých terčů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hlava umožnuje rozprašovat terče, které jsou kruhové, s průměrem 2 palce a tloušťkou alespoň 4 mm. Je možné použít i terče tenčí, případně terče bondované na měděnou podložku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Magnetronová hlava se připojuje k depoziční komoře přes standardní ISO-K100 přírubu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Magnetronová hlava je vybavena manuální clonou s elektrickou a vizuální indikací polohy. Clonu je možné vyjmout pro následné čištění uživatelem v čase do 5 minut nástroji dodanými výrobcem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládání clony lze dodatečně vybavit elektrickým nebo pneumatickým pohonem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Magnetronová hlava je vhodná pro DC, pulzní DC (5-350 kHz), RF nebo HiPIMS buzení depozičního plazmatu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální aplikovatelný DC výkon bude alespoň 450 W pro kovové terče (Cu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
| Je požadováno nepřímé chlazení terčů, při jejich výměně nedojde ke kontaminaci chladící vodou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Magnetické pole magnetronu bude generováno výlučně permanentními magnety. Magnetronová hlava bude umožňovat změnu magnetického pole výměnou jak vnitřních, tak i vnějších magnetů tak, že celý magnetický systém lze vyměnit bez zásahu do okruhu chladicí vody. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stínění magnetronové hlavy ("anoda") je možné vyjmout pro následné čištění uživatelem v čase do 5 minut nástroji dodanými výrobcem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stínění magnetronové hlavy ("anoda") může být alternativně nahrazeno plovoucím stíněním. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.