Systém pro geofyzikální elektrické odporové měření

Popis přístroje a jeho využití

Aparatura pro automatické měření rezistivity v terénních podmínkách s možností vícekanálového měření.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Aparatura pro automatické měření rezistivity v terénních podmínkách s možností vícekanálového měření (po případném upgradu SW, min. 5 kanálů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Režim pro elektrickou odporovou tomografii s geometrií Wenner, Wenner-Schlumberger, Dipól-dipól, Pól-dipól | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zdroj: >800W, >4A | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládání bez potřeby PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Paměť pro min. 1 milion čtení, min. 60 souborů měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost <8 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompletní příslušenství aparatury pro připojení proudových/měřicích kabelů, nabíjení, připojení externí baterie, připojení GPS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přepravní kufr pro aparaturu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kabely pro multi-elektrodové měření. Celková délka: min. 400 m, celkový počet kontaktů: min. 80, max. hmotnost jedné sekce: 10 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přepravní kufry pro kabely | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrody s fixačními prvky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Veškerý SW potřebný pro funkčnost měření a základní vyhodnocení dat, manuál | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Garance vzájemné kompatibility výše uvedených komponent a celkové funkčnosti systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.