Purifikátor proteinů

Popis zařízení a jeho využití

Purifikátor proteinů označovaný také jako FPLC systém (Fast Protein Liquid Chromatography) je kapalinový chromatograf speciálně konstruovaný pro separace biologicky aktivních makromolekul (proteinů). Všechny části, se kterými analyzované látky přijdou do styku jsou vyrobeny z biokompatibilních materiálů a jsou konstruovány tak, aby analyzované molekuly nebyly vystaveny jakémukoli fyzikálnímu namáhání např. zahřívání v prostoru detektorů. V určité konfiguraci lze dodat i přístroj, v němž je analyzovaná látka zcela oddělena od vnějšího prostředí a celá sestava může být provozována i za nízkých teplot (od 4°C výše). V Loschmidtových laboratořích se FPLC technologie využívá pro vysoce účinnou separaci proteinů či proteinových komplexů pro následné biofyzikální, biochemické a strukturní analýzy. Důraz je především kladen na spolehlivost, přesnost, snadnou obsluhovatelnost a nenáročnou údržbu zařízení. Jedná se o chromatografický systém pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází, který bude umístěn v již instalované lednici, která není součástí dodávky.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně ovládacího počítače, software  a příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Systém: |
| Provozní tlak: nízko- až středně-tlaký systém, tlakový limit min. 20 MPa | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nutná biokompatibilita, tj. zachování přirozené aktivity purifikovaných proteinů nebo enzymů | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Min. 4 vstupy na mobilní fázi | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtoky mobilní fáze: v rozsahu min. 0,01-10 ml/min pro gradientovou eluci, v rozsahu min.0,001-10 ml/min pro izokratickou eluci | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Možnost připojení více kolon, možnost sledování tlakového spádu na koloně v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| UV detektor: |
| Monitorování vlnových délek (min. 280 nm), bez ohřevu vzorku v cele UV detektoru | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Detektor vodivosti zajišťuje měření vodivosti v rozsahu min. 0,01 - 999 mS/cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Sada vzorkových smyček (loops), pro objemy 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml a 5 ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Sensory vzduchu: |
| Detekce vzduchu ještě před nasátím na kolonu, tak aby nemohlo dojít k zavzdušnění celého systému včetně separačních kolon | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Uzavíratelný sběrač frakcí: |
| Rozsah objemu sbíraných frakcí min. 0,1 - 50 ml, možnost minimálně jedné frakce o libovolně velkém objemu (možnost sběru do zkumavek falkon 15 ml a 50 ml či 96-jamkových bloků). Sběrač frakcí je uzavíratelný, tak aby bylo eliminováno riziko kontaminace vzorků z vnějšího prostředí | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je i kolona pro preparativní gelovou filtraci (16/600 Superdex 200) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní ovládací PC stanice, operační systém Windows, monitor s úhlopříčkou min. 19´´, dotyková obrazovka, klávesnice a myš | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Software: |
| - umožňuje řízení až tří chromatografických systémů, umožňuje plně automatický provoz, bez přítomnosti obsluhy a hlášení chyb na předem zvolený E-mail, umožňuje řetězení metod, umožňuje výběr optimální kolony pro zadaný problém, umožňuje vyhodnocení naměřených dat, tvorbu výsledkových zpráv a jejich export mimo vlastní SW v obecně použitelných formátech – min. Excel, TIFF, splňuje požadavky GLP a vyhovuje CFR 21 (1x licence) | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Aktualizace software tak, aby byl software kompatibilní s aktualizacemi systému Windows po dobu min. 10 let | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry přístroje (v x š x h) max. 70 x 55 x 50 (cm) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Hmotnost přístroje: max. 55 kg | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Periodická bezpečnostní prohlídka stavu zařízení a funkčnosti všech součástí po dobu záruční lhůty min. 1x ročně na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.