Optické vlákno k monochromátoru

Popis zařízení a jeho využití

Optické vlákno slouží k rozšíření možností aparatury složené z XBO 450 W lampy a monochromátoru MSH-150 tím, že vyvede monochromatické záření na přesně určené místo. Díky tomu dojde ke snížení ztrát a zlepšení variability při ozařování vzorků.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Adaptér umožňuje připojit optické vlákno k monochromátoru MSH-‍150 | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Optimalizovaná účinnost navázání | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Numerická apertura max. 0,22 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Délka optického vlákna 1,5 m | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Průměr vlákna min. 3 mm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Spektrální rozsah propustnosti 200 – 1200 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.