Odparka pro zakoncentrování vzorků (2 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení budou sloužit k výzkumné činnosti na zakoncentrování vzorků organické syntézy odpařením rozpouštědel.

Odparka s vertikálním chladičem bude umístěna na pracovní ploše o rozměrech 80 x 60 cm.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení včetně nezbytného vybavení potřebného 
pro provoz zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost ruční i automatické manipulace s ramenem sloužícím ke zdvihu baňky z lázně | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Elektronicky regulovatelné otáčky v rozsahu min. 20 – 280 otáček/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje zavzdušnění systému při nepředvídatelných událostech | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Systém při výpadku proudu vypne probíhající operaci a vyzdvihne odpařovací baňku z lázně | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Celý systém musí umožňovat nouzové vypnutí např. ihned po stisknutí jednoho tlačítka | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Integrovaná knihovna rozpouštědel, možnost jejího doplnění uživatelem | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vertikální chladič | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Automatické destilace s kontrolou teploty par | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Inertní výhřevná lázeň vhodná pro dlouhodobé užívání vody nebo oleje jako ohřevného média | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Objem výhřevné lázně min. 5 l | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost udržování nastavené teploty lázně s odchylkou max. ± 1 °C při 95 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulovatelný ohřev lázně v rozsahu min. 20 – 200 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost kontroly nastavené a aktuální teploty v lázni na ovládacím panelu odparky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost použití baněk o objemu min‍. 50 – 5000 ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení a užití tlakových gradientů, automatické destilace a sušení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavitelnost tlaku systému odparky na jejím ovládacím panelu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavitelný tlak na místě připojení vzorku k odparce menší než 15 mbar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Membránová vývěva s chemicky odolnými membránami | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nejméně dvoustupňová membránová vývěva | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Chemicky odolný systém odparky včetně přípojných hadic | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Integrovaná funkce na testování těsnosti systému se zobrazením výsledků testování | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.