Pulzní UV laser

Pulzní UV laser bude využit v laboratorní sestavě určené pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu LIBS. Díky kratší vlnové délce (266 nm oproti stávajícímu laseru Q smart s vlnovou délkou 1064 nm) přispěje toto nové zařízení k významnému zlepšení parametrů instrumentace souvisejících především s prvkovým mapováním geologických vzorků a uranových rud. Jedná se zejména o zvýšení prostorového rozlišení, snížení matričních jevů a minimalizaci destrukce vzorku (velikosti a hloubky ablačních kráterů). Vzhledem k tomu, že laser bude vybaven harmonickými moduly pro generování druhé a čtvrté harmonické frekvence, bude možné nadále používat i stávající vlnovou délku 1064 nm a kromě toho i druhou harmonickou frekvenci 532 nm. V kombinaci se stávajícím laserem Q smart bude umožněna také technika dvoupulzního uspořádání. Je očekáván výrazný kvalitativní přínos především z hlediska vývoje metod rychlého prvkového mapování při řešení problematiky migrace uranu ve sledovaných uranových rudách a dalších horninách.

Předmětem dodávky je nový, nepoužitý, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Nanosekundový Q-switched Nd-YAG Laser Systém s výstupem na 1064nm, 532nm a 266nm | Vepište ANO nebo NE |
| Generace harmonických vln musí být zabezpečena pomoci „plug and Play“ modulů min o vlnových délkách 532nm a 266nm | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Maximální opakovací frekvence – min 20Hz | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Požadovaná max energie min 200mJ @ 1064nm, 20Hz, min 110mJ @ 1064nm a min 25mJ @ 266nm, 20Hz | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Laser musí mít motorizovaný variabilní atenuátor s automatizovaným řízením pro 1064nm a další harmonické vlnové délky | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Laser musí obsahovat vnitro rezonátorovou bezpečnostní závěrku pro svazek a možnost napojení na externí bezpečnostní spínač | Vepište ANO nebo NE |
| Kvalita svazku M2 <2 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Požadovaný průměr svazku 4.8 ±0,2mm | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Divergence svazku <0.5mrads | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Jitter <0.5ns | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Polohovací stabilita „Pointing Stability“ <70 urads | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Stabilita pulzu ±2% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Délka pulzu 4-6ns | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Laser musí umožnovat vzdálené ovládaní přes Dotykový kontrolér | Vepište ANO nebo NE |
| Napájení laseru jednofázové - 220 to 250V AC @ 50-60Hz – 13A | Vepište ANO nebo NE |
| Součástí laserové je napájecí zdroj s integrovaným chladičem Voda - vzduch | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.