| Ks | Označení | Popis |
| --- | --- | --- |
| 12 | Switch A1 | - L3 managed switch minimálně 24x SFP28 (25Gb), minimálně 4xQSFP28 (40/100Gb) duální PSU redundantní chlazení front to back rozměr 1U konzolový port, nezávislý mgmt ethernet port montážní kit do racku pro 4 bodové uchycení včetně technické podpory u výrobce 8x5xNBD v délce 5 let včetně záruky minimálně 5 let včetně maitenance na bezplatné stažení všech softwarových upgradů pro firmware a ostatní SW, které budou dodány se switchem + splnění technické specifikace HW/SW parametrů dle přílohy Požadované funkcionality |
| 3 | Switch A2 | - L3 managed switch minimálně 48x SFP28 (25Gb), minimálně 4xQSFP28 (40/100Gb) duální PSU redundantní chlazení front to back rozměr 1U konzolový port, nezávislý mgmt ethernet port montážní kit do racku pro 4 bodové uchycení včetně technické podpory u výrobce 8x5xNBD v délce 5 let včetně záruky minimálně 5 let včetně maitenance na bezplatné stažení všech softwarových upgradů pro firmware a ostatní SW, které budou dodány se switchem + splnění technické specifikace HW/SW parametrů dle přílohy Požadované funkcionality |
| 28 | QSFP A1 | modul 40Gb QSFP+ standardu 40GBASE-LR4 dvouvláknové optické singlemode 1310 nm pro délku optického spoje max. 10km, konektor je standard LC modul podporuje diagnostické funkce podle MSA SFF-8472 (DDM/DDMI/DOM) modul kompatibilní s dodávanými switchi A1, A2 5 let záruka |
| 17 | QSFP B1 | modul 40Gb QSFP+ standardu 40GBASE-LR4 dvouvláknové optické singlemode 1310 nm pro délku optického spoje max. 10km, konektor je standard LC modul podporuje diagnostické funkce podle MSA SFF-8472 (DDM/DDMI/DOM) modul kompatibilní se stávajícími instalovanými switchi Juniper QFX5100, budou doplněny volné pozice 5 let záruka |