Část 1: Homogenizátor (1 ks)

Homogenizátor

Popis přístroje a jeho využití

Jedná se o speciálně navržený přístroj pro mletí, zejména rostlinných a živočišných tkání, za účelem rozrušení buněk a následnou extrakci nejčastěji DNA/RNA, proteinů nebo pesticidů vhodnou pro reziduální analýzu. Vhodný je pro metodu QuEChERS, z anglického Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (rychlý, jednoduchý, levný, efektivní, robustní a bezpečný). Unikátní je vertikální pohyb homogenizátoru. Je vybaven nastavitelnými svorkami, pomocí kterých lze zpracovávat vzorky, jak v titračních destičkách, tak v nádobkách různých velikostí, od 0,6 až do 50 ml. Konstrukce zabraňuje rozlití vzorku během samotné extrakce a vzájemným kontaminacím. Frekvence mletí je nastavitelná v rozsahu 500-1750 kmitů/min. Víko má bezpečnostní pojistku a je vybaveno okénkem pro sledování mlecího procesu. Pro vzorky citlivé na teplotu je k dispozici kryogenní příslušenství obsahující hliníkové bloky s otvory vhodnými pro 5-50 ml zkumavky, které se předem vychladí a se vzorky vloží do homogenizátoru. Udržování teploty zmražených vzorků přispívá ke stabilitě stanovovaných analytů a během mletí může u některých typů vzorků napomáhat k lepší homogenizaci. Předmětem dodávky je nové, plně funkční a kompletní zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Třepání vertikálním pohybem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost homogenizace vzorků v titračních destičkách, v centrifugačních zkumavkách a vialkách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je uživatelsky nastavitelný držák vzorků (např. pomocí rychloupínacího tlačítka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nastavitelný držák vzorků zajistí bezpečný provoz během homogenizace pro zvolené zkumavky, titrační destičky a vialky různých velikostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Homogenizace vzorků o objemech v rozmezí min. 2 ml – 50 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace min. 16 vzorků o objemu 50ml v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace min. 24 vzorků o objemu 15ml v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace min. 48 vzorků o objemu 2ml v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace vzorků min. ve 4 titračních destičkách v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Okénko pro sledování mlecího procesu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Víko s bezpečnostní pojistkou, která pro uživatele zajistí bezpečný provoz během homogenizace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Digitální displej pro kontrolu min. času homogenizace, nastavených kmitů homogenizace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost digitálního nastavení rychlosti homogenizace v rozmezí min. 500 -1750 kmitů/minutu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost digitálního nastavení času na min. 20 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky jsou 2 držáky na min. 16x50ml centrifugační zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou 2 držáky na min. 24x15ml centrifugační zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou 2 držáky na min. 48x2ml mikrocentrifugační zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost vložení vychlazených hliníkových bloků pro min. 5 - 50 ml zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. hloubka zařízení 60 cm a max. váha 80 kg z důvodu umístění na stole | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2: Homogenizátor (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Jedná se o speciálně navržený přístroj pro mletí, homogenizaci nebo lýzu zejména rostlinných, živočišných tkání a nehomogenních kapalných vzorků za účelem rozrušení buněk a následnou extrakci nejčastěji DNA/RNA, proteinů nebo malých molekul. Získání homogenního materiálu je podstatné zejména pro zajištění uniformní extrakce a dobrého výtěžku extrakce. Homogenizátor využívá vícesměrný pohyb k efektivní homogenizaci uvnitř každé vialky s rychlostí až 10 000 RPM. Přístroj je vybaven nastavitelnými držáky, pomocí kterých lze zpracovávat vzorky, jak ve 96 - jamkových destičkách (stripů, well plate), tak v nádobkách různých velikostí v rozmezí objemů od 2 – 15 ml. Nádobky jsou v držáku zajištěny bezpečnostní pojistkou sloužící pro zabezpečení bezproblémového chodu homogenizace. Chladící systém homogenizátoru umožnuje přípravu vzorků pro teplotně senzitivní látky. Chladící systém homogenizátoru využívá suchý led a umožnuje nastavení a monitorování teploty v rozmezí od 0 - 10°C, je tedy zajištěno přesné monitorování teploty. Předmětem dodávky je nové, plně funkční a kompletní zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Homogenizace probíhá vícesměrným pohybem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost homogenizace vzorků v 96 - jamkových destičkách (stripů, well plate) i v různých centrifugačních nádobkách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je chladící systém. Chlazení pomocí suchého ledu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kapacita zásobníku suchého ledu min. 1,5 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost nastavení a monitorování teploty v rozmezí teplot min. 0 - 10°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální displej pro kontrolu min. teploty, času homogenizace, nastavené rychlosti homogenizace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost digitálního nastavení rychlosti homogenizace v rozmezí min. 4500 -10000 RPM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba jednoho cyklu min. 80 s s možností až min. 10 cyklů během homogenizace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je uživatelsky nastavitelný držák vzorků s bezpečnostní pojistkou sloužící pro zabezpečení bezproblémového chodu homogenizace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Homogenizace vzorků o objemech v rozmezí min. 2 ml – 15 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace min. 6 vzorků o objemu 15ml v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace min. 24 vzorků o objemu 2ml v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost homogenizace vzorků min. v 96 - jamkových destičkách (stripů, well plate) v jednom cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je 1 držák na min. 6x15ml nádobky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je 1 držák na min. 24x2ml nádobky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je 1 držák na min. 96 - jamkových destičkách (stripů, well plate) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Max. hloubka zařízení 60 cm a max. váha 80 kg z důvodu umístění na stole | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |