Preparativní kapalinová chromatografie (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Systém slouží k separaci produktů chemických syntéz pomocí chromatografických metod preparativní kapalinové chromatografie a sběr vzorků (frakcí) do vhodných nádob/zkumavek na základě UV-Vis detekce.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozměry systému max. 1 × 1 × 1 m a max. hmotnost 100 kg z důvodu umístění na laboratorním stole | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Ovládání přístroje včetně všech potřebných nastavení pomocí dotykového displeje | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Ukládání uživatelsky vytvořených metod do systému | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Všechny součásti systému, které přicházejí do kontaktu s mobilní fází, jsou kompatibilní min. s běžně používanými organickými rozpouštědly – např. hexan, dichlormethan, methanol, voda | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vstup pro min. 2 zásobní rozpouštědla | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. pracovní tlak min. 20 bar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtok v rozsahu min. 1‍–‍200 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelnost průtoku s krokem max. 1 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová i izokratická separace s normální i reverzní fází | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Oplach pístů pumpy (back-flush) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozsah vlnových délek UV-Vis detektoru minimálně v rozsahu 250‍–‍800 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Skenování celého spektrálního rozsahu s frekvencí min. 1 Hz | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Zobrazení celého UV-Vis spektra na displeji systému, minimálně na konci separace | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Optická dráha kyvety absorpčního detektoru max. 0,5 mm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Sada 10 ks uživatelsky plnitelných kolon o libovolném objemu v rozsahu 450–700 ml a o libovolné délce v rozsahu 25–35 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky jsou dvě sady stojanů: Sada 1: každý stojan s min. 30 nádobami o objemu nádoby min. 20 ml Sada 2: každý stojan s min. 20 nádobami o objemu nádoby min. 50 ml Sada = maximální počet stojánků, který lze současně umístit do systému (je možné dodat dvě shodné sady 1 a 2, pokud splňují současně příslušné podmínky) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je kit s nářadím nezbytný pro uživatelskou údržbu a čištění dle pokynů výrobce | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.