Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2220 Chlazená multifunkční centrifuga s příslušenstvím |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006561 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno: Vepište název. Sídlo: Vepište sídlo IČO (je-li přiděleno): Vepište IČO DIČ: Vepište DIČ Zastoupen: Jméno, funkce Osoba oprávněna podepsat smlouvu: Jméno, příjmení Zápis v obchodním rejstříku: Vepište Bankovní spojení: Vepište IBAN: Vepište Kontaktní osoba: Jméno, příjmení Tel. číslo kontaktní osoby: číslo E-mail kontaktní osoby: e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Popis přístroje a jeho využití

Multifunkční chlazená multifunkční centrifuga ve stolním provedení slouží k centrifugaci převážně buněčných vzorků (např. buněčných kultur v kultivaci, v testovacích destičkách, izolovaných proteinů a lipidů,…aj.). Součástí přístroje je výkyvný rotor s adaptéry pro kónické zkumavky o objemu 15 ml a 50 ml a s adaptéry pro kultivační destičky a fixní úhlový rotor pro mikrozkumavky. Chlazená multifunkční centrifuga bude využívána pro vědecko-výzkumné účely.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

Technické požadavky

| Číslo Pož. | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Max. rozměr zařízení 72x61x36 cm (Š x H x V), včetně maximální výšky 80 cm s otevřeným víkem z důvodu omezeného prostoru na laboratorním stole. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 2 | Hmotnost přístroje (bez rotorů) ≤ 100 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 3 | Nastavení teploty v rozsahu min. – 9 °C až 40 °C a udržování nastavené teploty po dokončení centrifugačního programu při nevyzvednutí vzorků uživatelem (neotevření centrifugy) po dobu min. 1 h | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 4 | Centrifuga je vybavena bezúdržbovým motorem s teplotní ochranou proti přehřívání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 5 | Rotorová skříň je zhotovena z nerezové oceli odolné vůči dezinfekčním prostředkům (70% EtOH, zředěné dle návodu savo, lysoformin a bacillo) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 6 | Automatická identifikace rotorů centrifugou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 7 | Automatické vypnutí procesu centrifugace při nevyváženosti rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 8 | Centrifuga je vybavena grafickým displejem, na kterém se během centrifugace současně zobrazují min. tyto parametry: otáčky rotoru (rcf nebo rpm), zbývající čas centrifugace, teplota rotorového prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 9 | Min. rozsah otáček centrifugy je 200-14 000 rpm, s krokem nastavení otáček ≤ 10 rpm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 10 | Možnost pomalé akcelerace / brzdění: min. 9 stupňů / min. 9 stupňů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnoé hodnoty) |
| 11 | Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 12 | Paměť uživatelských programů: min. 30 programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 13 | Nastavení doby centrifugace v rozsahu min. 1 min – 99 min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 14 | Funkce rychlého stočení (short spin) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 15 | Odpočet nastaveného času až po dosažení nastavených otáček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 16 | Technické řešení umožňuje centrifugaci 15 ml, 50 ml konických zkumavek a kultivačních destiček bez nutnosti výměny výkyvného rotoru (vysoká efektivita centrifugy při změně režimu práce) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 17 | Součástí dodávky je výkyvný rotor kompatibilní s níže specifikovanými adaptery pro kultivační destičky a s adaptery pro kónické zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 18 | Součástí dodávky jsou adaptéry pro min. 4 kusy mikrotitračních, kultivačních a hluboko jamkových (Deep Well Plate) destiček, s dosažitelným RCF min. 2200 × g | (Dodavatel uvede ANO/ NE/ KOMPATIBILITA a skutečnou hodnotu) Pokud účastník uvede KOMPATIBILITA, platí, že je Zařízení plně kompatibilní s výkyvným rotorem (kat. číslo A-4-81, zn. Eppendorf), a také s adaptéry na mikrotitrační kultivační destičky, které má zadavatel již v majetku. V takovém případě adaptéry nejsou součástí dodávky. |
| 19 | Součástí dodávky jsou adaptéry pro min. 12 kusů 50ml konických zkumavek s dosažitelným RCF min. 3200 × g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 20 | Součástí dodávky jsou adaptéry pro min.28 kusů 15ml konických zkumavek s dosažitelným RCF min. 3200 × g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 21 | Součástí dodávky je úhlový rotor pro min. 30 kusů 1,5 ml mikrozkumavek s dosažitelným RCF min. 20 000 × g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 22 | Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována, a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Záruční doba |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Záruční doba Záruční doba musí činit min. 24 měsíců | 10 % | 0000 měsíců |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka