Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat systém pro operantní autoaplikaci návykových látek u potkana.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 16 operantních komor | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Notebook odpovídající potřebám ovládání systému. Úhlopříčka 15 palců | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro sběr dat pro 1 NTB | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Startovní balíček spotřebního materiálu kompatibilního se systémem | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Specifikace operantních komor (ks na komoru) |
| --- |
| 1 kabina s tlumením zvuku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 ventilátor (minimálně) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 zásuvné páčky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 nose-poke operanda | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 stimulační světla (bílá) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Generátor tónů, minimálně 1 generátor pevných tónů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| IR paprsky pro sledování pohybové aktivity během sezení | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 světla | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 dávkovač pelet | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 zásobník na pelety s detektorem vstupu hlavy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 podlážky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 odpadní zásuvky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 infuzní pumpa s pevně nastavenou rychlostí (umožňuje dávkování 0,1 ml/5 sekund z 10 ml injekční stříkačky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 jednokanálová otočná zařízení pro napojení kanyl z nerezové oceli | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 rameno pro podávání infuze | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Obecné požadavky |
| --- |
| Systém pro stohování boxů ve dvou vrstvách, s kolečky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém pro instalaci infuzních pump (např. vnitřní nebo jiná police) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Veškerý potřebný hardware a kabely pro připojení systému s omezeným počtem potřebných zástrček (předpřipravené) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Plán pro sterilizaci celého systému při instalaci do SPF uživatelského zařízení | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.